軟件

KR	C…

系統變數

KUKA 系統軟體（KSS）

2004 年 3 月 30 日出版	版本：02

1

©版權	KUKA    Roboter	GmbH

複製或者向第三者傳授本文-----包括本文的段落章節-----必須事先征得出版者的明確許可。

本文中未作描述的、控制部分中的其他功能有可能起作用。儘管如此，在重新供貨或者提供服務時， 用戶無權對上述功能提出要求。

我們對本印刷品就其內容同它所描述的硬體和軟體的一致性做過審查，但是它們之間的偏差在所難免。 所以，我們對上述一致性不做承諾。本印刷品中的資料和說明受到定期檢查，必要的修改將在後續的 版本中給出。

在不對系統功能産生影響的前提下，保留技術更改權。

KUKA lnterleft

2

目录

1	如何使用本文件…………………………………………………………………….……….……5

2	A………………………………………………………………………………………….………..7

3	B……………………………………………………………………………………..…….………29

4	C…………………………………………………………………………………………..……….33

5	D………………………………………………………………………………………….………..41

6	E……………………………………………………………………………………….…………..53

7	F……………………………………………………………………………………………………63

8	G…………………………………………………………………………………….……………..67

9	H…………………………………………………………………………………..……………….69

10	I……………………………………………………………………………………………….……71

11	J………………………………………………………………………………………………….…79

12	K…………………………………………………………………………………………..………..81

13	L…………………………………………………………………………………………………….85

14	M…………………………………………………………………………………………………….89

15	N……………………………………………………………………………………………………..97

16	O………………………………………………………………………………………..……………99

17	P……………………………………………………………………………………….……………103

18	R……………………………………………..………………………………………….………….117

19	S…………………………………………………………………………………….………………127

20	T…………………………………………………………………………………...………………..141

21	U…………………………………………………………………………………………………….158

22	V……………………………………………………………………………….……………………160

23	W…………………………………………………………………………………...……………….168

24	Z………………………………………………………………………………………..……………172

3

系統變數

4

1	如何使用本文檔

1.如何使用本文檔

該表格式的系統變數是爲熟練掌握 KUKA 機器人系統和 KR C…控制器功能的編程人員服務的。

許多變數值是由製造商預置的（缺省值），沒有任何理由去改變它。如果必須更改它，可以通過變 量修改功能或編輯文件的方法去實現。

必須在充分掌握了系統變數的知識及其作用的條件下才允許去改變它們。

因不恰当的修改变量值或为其它目的而进行的修改所造成的任何损害，制造商不承担任何责

任。

请认真遵守手册中安全章节所提到的内容。

注：

每個表格前面的標題是系統變數的名稱和功能，例如：

變數名稱   	變數功能

| 資料類型 |  | 最小值 值 最大值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 所在的文件 |  |
| 原始行 |  |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |

如果没有指定选项，则省略第二个表格。

5

系統變數

表格条目：

資料類型	實數，整數，布林類型，字元型，結構型，信號聲明，列舉 類型，框架型，陣列型

單位	Ms，mm，m/s2，s，°，％，V，A，增量，位元，位元順序，運

動指令

所  在	KRC\機器人\KRC\R1\Mada\…

文件	…	\Steu\Made\…

…	\Init\...

注释	功能描述

| 值 | 最小 | 最小和最大值取決於特定的資料類型 |
| --- | --- | --- |
|  | 最大 |  |

選項	選項取決於的資料類型（真，假，1，2，等等）

在一个系统变量组的开始由一个名称框指定

變數名	變數功能

| 資料類型 | 結構 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 |  |
| 原始行 |  |
| 注釋 |  |

如果后面的系统变量与前面的内容保持一致，则只显示它们的标题行。

變數名.1	變數功能

變數名.2	變數功能

如果有改變，在表格的標題行下會有相應的顯示，這種改變適用於後面所有的組變數。

變數名.3	變數功能

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |

變數名 4	變數功能

變數名 5	變數功能

6

2	A

2	A

$A4PAR	設定第 4 軸平行於旋轉的主軸

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $A4PAR |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| 0 | 未設定 |
| 1 | 設定 |

$ABS_ACCUR	精确机器人模式开或关

| 資料類型 | 布林類型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $ABS_ACCUR=FALSE ;Absolutgenaues Robotermodell |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 開關接通 |
| FALSE | 開關關閉 |

$ABS_CONVERT	座標點轉換爲絕對精確機器人模式

| 資料類型 | 布林類型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | BOOL $ABS_CONVERT=FALSE ;Konvertierung der Punktkoordinaten |
| 注釋 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| TURE |  |
| FALSE |  |

7

系統變數

$ABS_RELOAD	重新裝載絕對精確機器人模式

| 資料類型 | 布林類型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $ABS_RELOAD |
| 注釋 |  |

$ACC	提前运行中路径、旋转和转动加速度

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL CP $ACC |
| 注釋 | 提前運行中的加速度 CP = m/s2, ORI1 =°/s2, ORI2 =°/s2 |

$ACC_ACT_MA	轴加速度指令限制值

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $ACC_ACT_MA=250 ;Grenzwert Sollbeschleunigung [%] |
| 注釋 |  |

$ACC_AXIS[n]	轴在提前运行中的加速度

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ACC_AXIS[n] Beschleunigung der Achsen [%] Vorlauf |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6] 軸 A1 ... A6 |

8

2	A

$ACC_AXIS_C[n]	轴在主运行中的加速度

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ACC_AXIS_C[n] Beschleunigung der Achsen [%] Hauptlauf |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6] 軸 A1 ... A6 |

$ACC_C	在主运行中的轨迹、旋转和转动加速度

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL CP $ACC_C |
| 注釋 | 在主運行中的加速度 CP = m/s2, ORI1 = °/s2, ORI2 =°/s2 |

$ACC_CAR_ACT	加速度的分向量和加速度的当前值

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | m/s2 |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL ACC_CAR $ACC_CAR_ACT |
| 注釋 | 由 X ， Y 和 Z 構 成 的 “$ACC_CAR_ACT” 包 含 沿 著 “$ACC_CAR_TOOL”軸的加速度，“$ACC_CAR_ACT.ABS”包含相 關的總加速度值，向量 A，B 和 C 被設置爲“0”。 變數是被防寫的。 由地心引力（9.81 m/s2）引起的加速度通過運動自動計算進加速度 中。 |

9

系統變數

$ACC_CAR_LIMIT	用于设置加速度的向量和加速度的最大允许值

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | m/s2 |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL ACC_CAR $ACC_CAR_LIMIT={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C0.0,ABS 0.0} |
| 注釋 | 如果變數“$ACC_CAR_STOP”設置爲“TURE”，那麽當加速度值 超過限制時，機器人將停止（制動），並且産生一個確認資訊。 這個值僅可通過編輯機床資料改變。 |

$ACC_CAR_MAX	保存  “$ACC_CAR_ACT”  的最大绝对值

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL ACC_CAR $ACC_CAR_MAX |
| 注釋 | 變數可置爲“0”則爲最大值 |

$ACC_CAR_STOP	当超过“$ACC_CAR_LIMIT”值时，机器人将停止

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | BOOL $ACC_CAR_STOP=FALSE |
| 注釋 | 當超過指定在“$ACC_CAR_LIMIT”中的值時是否啟動停止反應。 這個值僅可通過編輯機床資料改變。 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 停止反應有效 |
| FALSE | 停止反應無效 |

10

2	A

$ACC_CAR_TOOL	在当前加速度下测量机器人刀具上的一个点

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | FRAME $ACC_CAR_TOOL={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} |
| 注釋 | 同“$TOOL”一樣, $ACC_CAR_TOOL 也通過 X，Y 和 Z 座標的方法 相對于法蘭指定，在加速度分量確定的條件下，旋轉角度 A，B 和 C 指出坐標系統 3 個軸的位置。單獨的加速度成分和總的加速度被 迴圈求值。 未考慮傳動裝置扭矩或機器人關節彎曲而引起的加速度。這些值僅 可通過編輯機床資料改變。 |

$ACC_EXTAX[6]	提前运行中外部轴的加速度

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ACC_EXTAX[6] ;Beschleunigung der externen Achsen [%] Vorlauf |
| 注釋 |  |

$ACC_EXTAX_C[6]	在主运行中外部轴的加速度

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ACC_EXTAX_C[6] ;Beschleunigung der externen Achsen [%] Hauptlauf |
| 注釋 |  |

11

系統變數

$ACC_MA	轨迹加速度、旋转加速度、转动加速度最大值

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL CP $ACC_MA={CP 4.6,ORI1 200.0,ORI2 200.0} |
| 注釋 | CP = 最大軌迹加速度 [m/s2], ORI1 = 最大旋轉加速度 [°/s2], ORI2 = 最大轉動加速度[°/s2] 在計算這些值時，必須確定當前沒有任何軸受到限制。 |

$ACC_OV	改变倍率时加速度数据

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL CP $ACC_MA={CP 4.6,ORI1 200.0,ORI2 200.0} |
| 注釋 | CP = 改變倍率時軌迹加速度 [m/s2], ORI1 = 改變倍率時旋轉加速度 [°/s2], ORI2 = 改變倍率時轉動加速度[°/s2] |

$ACT_BASE	当前的 BASE 坐标系号

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ACT_BASE ;Aktuelle Base—Nummer |
| 注釋 |  |

$ACT_EX_AX	当前的外部基本运动系号

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ACT_EX_AX ;Aktuelle externe Kinematik |
| 注釋 |  |

12

2	A

$ACT_TOOL	当前的刀具坐标系统号

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ACT_TOOL ;Aktuelle Toolnummer |
| 注釋 |  |

$ACT_VAL_DIF	系统开关接通时允许的最大编码器实际值的偏差量

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 增量 |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $ACT_VAL_DIF ;Geberistwertdifferenz [Inkr] |
| 注釋 | 如果限制值被超過，將會出現“執行控制”的訊息。 |

$ADAP_ACC	加速度适配器的激活

| 資料類型 | 列舉類型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | DECL ADAP_ACC $ADAP_ACC=#STEP1 ;Beschleunigungsanpassung (#NONE, #STEP1 ) |
| 注釋 | *) #STEP1 and #STEP2 需要有效的動態資料($DYN_DAT) |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #NONE | 未啟動 |
| #STEP1 | 動態模式沒有動能*) |
| #STEP2 | 動態模式有動能*) |

13

系統變數

$ADVANCE	提前运行的规格（最大 5 个运动程序段）

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 運動程式段 |  | 最大 | 5 |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ADVANCE ;Vorlauf [max. 5 Bewegungssätze] |
| 注釋 |  |

$ALARM_STOP	短路制动（动力制动）的信号声明

| 資料類型 | 信號聲明 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 | 5 |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $ALARM_STOP $OUT[1013] |
| 注釋 |  |

$ANA_DEL_FLT	模拟输出滤波

| 資料類型 | 列舉類型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL SW_ONOFF $ANA_DEL_FLT=#OFF |
| 注釋 | *) #STEP1 and #STEP2 需要有效的動態資料($DYN_DAT) |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #ON | 開關接通 |
| #OFF | 開關斷開 |

$ANIN[n]	模拟输入

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 | -1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | V |  | 最大 | +1.0 |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $ANIN[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [8] --1.0 ----> --10 V +1.0 ----> +10 V |

14

2	A

$ANOUT[n]	模拟输出

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 | -1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | V |  | 最大 | +1.0 |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $ANOUT[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [16] --1.0 ----> --10 V +1.0 ----> +10 V |

$APO_DIS_PTP[n]	PTP 轴的最大接近距离

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 | -1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | Mm，° |  | 最大 | +1.0 |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $APO_DIS_PTP[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 ... E6 |

$ASYNC_AX	异步外部轴 E1-E6 的运动输入，正或负方向

| 資料類型 | 信號聲明 | 值 | 最小 | -1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 | +1.0 |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 |  |
| 注釋 |  |

$ASYNC_AX1_M

…

$ASYNC_AX6_M

非同步外部軸 E1-E6 的運動輸入，負方向

| 原始行 | SIGNAL $ASYNC_AX1_M $IN[1026] |
| --- | --- |
|  | … |
|  | SIGNAL $ASYNC_AX6_M $IN[1026] |

$ASYNC_AX1_P

…

$ASYNC_AX6_P

非同步外部軸 E1-E6 的運動輸入，正方向

| 原始行 | SIGNAL $ASYNC_AX1_P $IN[1026] |
| --- | --- |
|  | … |
|  | SIGNAL $ASYNC_AX6_P $IN[1026] |

15

系統變數

$ASYNC_AXIS	转换外部轴到异步模式的位排列

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ASYNC_AXIS ;Aktive asynchrone Zusatzachsen |
| 注釋 | 當$ASYNC_AXIS 被賦值進入一個 KRL 程式，這個最新定義的非同步 軸從此刻位置開始有效，直到被賦值一個新的定義。 當$ASYNC_AXIS被定義時，如果$ASYNC_AXIS值變化了，那麽在 $ASYNC_AXIS的新值存儲好之前，提前運行將停止，系統將等待， 直到所有的同步運動（通過前進運動停止）和所有的非同步運動執行 完，並且所有的軸都就位。因此這個指令“$ASYNC_AXIS=...”可以 和系統變數$ASYNC_STATE一起使用，協調同步和非同步運動。 $ASYNC_AXIS可在KRL程式中修改，不在中斷或SUBMIT解釋程式 中。 位元協調外部軸上升順序： 位0=外部軸1， 位1=外部軸2，等等。 如果这个位设定了，这个外部轴将被转到异步模式，如果它要复位， 這個外部軸將被轉回同步模式。 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| Bit = 1 | 相應軸轉爲非同步模式 |
| Bit = 0 | 相應軸轉爲同步模式 |

$ASYNC_FLT	异步的外部轴过滤器

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  | 最大 | 16 |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ASYNC_FLT |
| 注釋 | $ASYNC_FLT 的值是對於所有非同步座標運動毫秒級的篩檢程式時間 長度，相當於同步運動的系統變數$FILTER。 |

16

2	A

$ASYNC_MODE	异步外部轴的模式

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 | 16 |
| 所在文件 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | INT $ASYNC_MODE=’B0000’ ;Mode für asynchrone Zusatzachsen |
| 注釋 | 在控制器的機床資料中，位元$ASYNC_MODE可用於設定非同步運動執 行方式變數。 機器人控制器在運行中不可能改變方式。 這些模式可以通過一些方式組合。 某些模式必須設定以便使用特別的應用。 在標準設置中（缺省模式）$ASYNC_MODE 位元沒有設定。 僅位 0 在這裏使用： 位 0=0（第 1 位）：缺省模式 位 0=1（第 1 位）：模式 1 位 1=（第 2 位）：模式 2 程式段選擇反應 |

$ASYNC_OPT	异步轴可用的选项标记

| 資料類型 | 布林類型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $ASYNC_OPT=FALSE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 非同步軸可能 |
| FALSE | 非同步軸不可能 |

17

系統變數

$ASYNC_STATE	当前异步运动执行状态

| 資料類型 | 列舉類型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL ASYNC_STATE $ASYNC_STATE ;Zustand der asynchronen Achsen |
| 注釋 | $ASYNC_STATE 可用於檢查當前的非同步運動執行狀態。 此值爲唯讀型，不可賦值。 非同步和“正常”機器人運動可以使用這個變數來同步 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #BUSY | 啟動非同步運動，停止或臨時存儲 |
| #IDLE | 沒有啟動或停止非同步運動（佇列空）；最後的運動沒有中斷而 停止。 |
| #CANCELLED | 沒有啟動或停止非同步運動（佇列空）；最後的運動取消。 |
| #PEND | 已計劃進行非同步運動，但是當前未執行 |

$ASYNC_T1_FAST	在測試 1 模式中速度降低係數的控制

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $ASYNC_T1_FAST=’B0000’ ;Geschw.—Red. Deaktiviert ( T1 ) |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| 0 | 啟動 |
| 1 | 沒有啟動 |

18

2	A

$ASYS	在測試 1 模式中速度降低係數的控制

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL ASYS $ASYS ;Verfahrtastenbelegung (ROBOT = Roboter, EXTAX = Externe Achsen) |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #ROBOT | 機器人軸 A1-A6 |
| #EXTAX | 外部軸 E1-E6 |
| #EXTAX2 | 外部運動系統 |

$AUT	“自動模式”信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明類型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $AUT $OUT[995] ;Betriebsart Automatik |
| 注釋 |  |

$AUX_POWER	外部電源信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明類型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $AUX_POWER $IN[1026] ;Externe Spannungsversorgung aktiv |
| 注釋 | 如果“$AUX_POWER”爲“TURE”，外部電源啟動，如果爲“FALSE”， 則外部電源不啟動。 |

19

系統變數

$AX_SIM_ON	在 PC 上類比關閉部分軸的速度控制環

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $AX_SIM_ON=’B111111’ ;Achssimulation |
| 注釋 | 位元順序： LSB：軸 1 MSB：軸 12 |

$AXIS_ACT	當前機器人位置的特殊軸

| 資料類型 | 結構類型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6AXIS $AXIS_ACT ;Aktuelle Roboterposition achsspezifisch [mm,Grad] |
| 注釋 |  |

$AXIS_ACT.A1

…

$AXIS_ACT.A6

機器人當前位置的特殊軸，軸 1-6

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |

$AXIS_ACT.E1

…

$AXIS_ACT.E6

機器人當前位置的特殊軸，外部軸 1-6

$AXIS_ACTMOD	軸角度模數 180°的顯示

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6AXIS $AXIS_ACTMOD |
| 注釋 |  |

20

2	A

$AXIS_BACK	特殊軸當前運動程式段的起始位置

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6AXIS $AXIS_BACK ;Anfangsposition des aktuellen Bewegungssatzes achsspezifisch [mm,Grad] |
| 注釋 |  |

$AXIS_BACK.A1

…

$AXIS_BACK.A6

當前運動程式段的起始位置，軸 A1-A6

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | Mm，° |  | 最大 |  |

$AXIS_BACK.E1

…

$AXIS_BACK.E6

當前運動程式段的起始位置，外部軸 E1-E6

$AXIS_CAL	顯示軸是否基準

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL AXIS_CAL $AXIS_CAL |
| 注釋 | 基準軸顯示 |

$AXIS_CAL.A1

…

$AXIS_CAL.A6

顯示軸 A1-A6 是否基準

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| TURE | 基準軸 |
| FALSE | 不是基準軸 |

$AXIS_CAL.E1

…

$AXIS_CAL.E6

顯示外部軸 E1-E6 是否基準

21

系統變數

$AXIS_DIR[n]	軸旋轉方向

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $AXIS_DIR[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| 1 | 正向 |
| -1 | 負向 |

$AXIS_FOR	特殊軸當前運動程式段的目標位置

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | Mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6AXIS $AXIS_FOR ;Zielposition des aktuellen Bewegungssatzes achsspezifisch [mm,Grad] |
| 注釋 |  |

$AXIS_FOR.A1

…

$AXIS_FOR.A6

軸 A1-A6 當前運動程式段的目標位置

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |

$AXIS_FOR.E1

…

$AXIS_FOR.E6

外部軸 E1-E6 當前運動程式段的目標位置

$AXIS_HOME[5]	不同原點位置的定義

| 資料類型 | 陣列型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | E6AXIS $AXIS_HOME[5] |
| 注釋 |  |

22

2	A

$AXIS_INC	軸的增量實際值

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 增量 |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL AXIS_INC $AXIS_INC |
| 注釋 | 軸位置增量指示 |

$AXIS_INC.I1

…

$AXIS_INC.I6

軸 A1-A6 的增量實際值

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 增量 |  | 最大 |  |

$AXIS_INC.E1

…

$AXIS_INC.E6

外部軸 E1-E6 的增量實際值

$AXIS_INT	中斷時機器人的位置

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6AXIS $AXIS_INT ;Unterbrechungsposition achsspezifisch [mm,Grad] |
| 注釋 |  |

$AXIS_INT.A1

…

$AXIS_INT.A6

中斷時機器人位置，軸 A1-A6

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm， |  | 最大 |  |

$AXIS_INT.E1

…

$AXIS_INT.E6

中斷時機器人位置，外部軸 E1-E6

23

系統變數

$AXIS_JUS	顯示軸是否是受控的

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 |  |
| 原始行 | DECL AXIS_CAL $AXIS_JUS ;Anzeige justierter Achsen |
| 注釋 |  |

$AXIS_JUS.A1

…

$AXIS_JUS.A6

顯示軸 A1-A6 是否受控

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 軸是受控的 |
| FALSE | 軸是不受控的 |

$AXIS_JUS.E1

…

$AXIS_JUS.E6

顯示外部軸 E1-E6 是否受控

$AXIS_RESO	位置傳感系統的解析度

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 增量/旋轉 |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $AXIS_RESO[12] ;Auflösung des Meßsystems Achse(i) (i=1:A1, i=7:E1) [Inkr] |
| 注釋 | 編碼器的每轉脈衝數 |

$AXIS_RET	當離開編程軌迹時軸的位置，特殊軸

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6AXIS $AXIS_RET ;Rückpositionieren achsspezifisch [mm,Grad] |
| 注釋 |  |

24

2	A

$AXIS_RET.A1

…

$AXIS_RET.A6

當離開編程軌迹時軸 A1-A6 的位置。

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |

$AXIS_RET.E1

…

$AXIS_RET.E6

當離開編程軌迹時外部軸 E1-E6 的位置。

$AXIS_SEQ[n]	依軸…到軸…的順序變化

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $AXIS_SEQ[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸E1 ... E6 |

$AXIS_TYPE[n]	軸的標識

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $AXIS_TYPE[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| 1 | 線性 |
| 2 | 主軸 |
| 3 | 轉動 |
| 4 | 受限制的轉動 |
| 5 | 不受限制的轉動 |

$AXWORKSPACE[n]	特殊軸工作空間監控的定義

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL AXBOX$AXWORKSPACE[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [8] |

25

系統變數

$AXWORKSPACE[n].MODE	特殊軸工作空間監控功能的原理

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL AXBOX$AXWORKSPACE[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [8] |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #OFF | 工作軌迹監控無效 |
| #INSIDE | 如果 TCP 位於工作軌迹內部，則輸出設定 |
| #OUTSIDE | 如果 TCP 位於工作軌迹外部，則輸出設定 |
| #INSIDE_STOP | 如果 TCP 位於工作軌迹內部，則輸出設定並且機器人停止 |
| #OUTSIDE_STOP | 如果 TCP 位於工作軌迹外部，則輸出設定並且機器人停止 |

$AXWORKSPACE[n].STATE	特殊軸工作空間干涉

| 資料類型 | 步爾型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 工作空間已被干擾 |
| FALSE | 工作空間未被干擾 |

$AXWORKSPACE_NAMEn[]	單個特殊軸工作空間名稱

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | CHAR $AXWORKSPACE_NAMEn[24] $AXWORKSPACE_NAMEn[]=”AXWORKSPACE_NAME n” |
| 注釋 | [n] = [1] ... [8] |

26

2	A

$AXWORKSTATE1

…

$AXWORKSTATE8

“工作空間干涉”信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $AXWORKSTATE1 $OUT[969] .. SIGNAL $AXWORKSTATE8 $OUT[976] ; Ausgang der Achsarbeitsraumüberwachung |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| $OUT[n] | 輸出 1…4096 |
| FALSE | 不需要的輸出可設爲“FALSE” 例如 SIGNAL $AXWORKSTATE1 FALSE |

27

系統變數

28

3	B

$BASE

3	B

相對於  WORLD  坐標系統而言，提前運行中基本坐標系 統的偏移和旋轉

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | FRAME $BASE ;Basis im Weltkoordinatensystem Vorlauf |
| 注釋 |  |

$BASE.A

相對於 WORLD 坐標系統而言，提前運行中基本坐標系統

繞 Z 軸的旋轉

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  | 最大 |  |

$BASE.B

相對於 WORLD 坐標系統而言，提前運行中基本坐標系統

繞 Z 軸的旋轉相 Y 軸的旋轉

$BASE.C

相對於 WORLD 坐標系統而言，提前運行中基本坐標系統

繞 Z 軸的旋轉 X 軸的旋轉

$BASE.X

相對於 WORLD 坐標系統而言，提前運行中基本坐標系統

X 方向的偏移

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm |  | 最大 |  |

$BASE.Y

相對於 WORLD 坐標系統而言，提前運行中基本坐標系統

Y 方向的偏移

$BASE.Z

相對於 WORLD 坐標系統而言，提前運行中基本坐標系統

Z 方向的偏移

$BASE_C

相對於 WORLD 坐標系統而言，在主運行中基本坐標系統

的偏移和旋轉

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | FRAME $BASE_C ;Basis im Weltkoordinatensystem Hauptlauf |
| 注釋 |  |

29

系統變數

$BASE_C.A

相對於 WORLD 坐標系而言，主運行中基本坐標系統繞 Z

軸的旋轉

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  | 最大 |  |

$BASE_C.B

相對於 WORLD 坐標系而言，在主運行中基本坐標系統繞

Y 軸的旋轉

$BASE_C.C

相對於 WORLD 坐標系而言，在主運行中基本坐標系統繞

X 軸的旋轉

$BASE_C.X

相對於 WORLD 坐標系而言，在主運行中基本坐標系統在

X 方向的偏移

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm |  | 最大 |  |

$BASE_C.Y

相對於 WORLD 坐標系而言，在主運行中基本坐標系統在

Y 方向的偏移

$BASE_C.Z

相對於 WORLD 坐標系而言，在主運行中基本坐標系統在

Z 方向的偏移

$BASE_KIN	外部的運動/軸在基本位置

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $BASE_KIN[29] ;Externe Kinematik / Achsen in Base |
| 注釋 |  |

$BOUNCE_TIME	EMT 信號反射時間

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $BOUNCE_TIME ;Prellzeit für EMT—Taster [ms] |
| 注釋 | 當定義在$BOUNCE_TIME 中的完整時間周期被超出，而它依然保 持穩定，此信號才被接受。 |

30

3	B

$BRAKE_SIG	軸制動的位排列，A1…A6 和 E1…E6

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $BRAKE_SIG ;Bit—Feld Bremsensignale |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| 0 | 制動關閉 |
| 1 | 制動打開 |

$BRK_DEL_COM	在步進期間，軸制動被關閉後定位完成的時間。

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $BRK_DEL_COM ;Bremsverzögerungszeitkommando—Modus [ms] |
| 注釋 |  |

$BRK_DEL_EX	外部軸制動延遲時間

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $BRK_DEL_EX ;Bremsverzögerungszeit für Zusatzachsen |
| 注釋 |  |

$BRK_DEL_PRO	在程式中，軸制動被關閉後定位完成的時間

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $BRK_DEL_PRO ;Bremsverzögerungszeit im Programm [ms] |
| 注釋 |  |

$BRK_MAX_TM	路徑保持緊急停止的最大減速時間

| 資料類型 | 整數 | 值 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- |

31

系統變數

|  | 單位 | ms | 最大 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |  |
|  | 原始行 | INT $BRK_MAX_TM |  |
|  | 注釋 |  |  |

$BRK_MODE	制動控制模式

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $BRK_MODE=’B0101’ |
| 注釋 | 從右到左計數。 位0：軸A 1 – A 6在命令尾關閉 (bit 0 = 1) / 不關閉 (bit 0 = 0) 位1: 軸A 1 – A 6個別關閉1) (bit 1 = 1) / 一起關閉 (bit 1 = 0) 位2: 軸A 1 – A 6在運動中暫停期間關閉 (bit 2 = 1) / 不關閉 (bit 2 = 0) 位3: 在運動期間個別的外部軸制動關閉(bit 3 = 1) / 和軸A 1 – A 6一起關閉(bit 3 = 0) 1)特別情況 |

$BRK_OPENTM	在軸制動打開後命令值輸出的時間延時

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $BRK_OPENTM ;Bremsöffnungszeit [ms] |
| 注釋 |  |

$BUS_PAR	L2 匯流排介面（KRC32）

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | DECL BUS $BUS_PAR={PROTO 1,PROC 5,RCO 5,BL 128,PT 0,TS 1,BAUD 187500,TSL --1,MIN_TDSR --1,MAX_TDSR --1,TTR --1,HSA --1,G --1,DFLT_SAP --1} |
| 注釋 |  |

32

4	C

4	C

$CABLE2_MON	附加電機電纜監測

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | BOOL $CABLE2_MON=FALSE |
| 注釋 | 指定第二電機電纜連接是否檢測（TURE 對於特殊機床） |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 檢測有效 |
| FALSE | 檢測無效 |

$CAL_DIFF	對於帶有運行校驗的 EMT 校正差異

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $CAL_DIFF ;Justage—Differenz |
| 注釋 |  |

$CALP	在數學零點和編碼器零點之間的參考點偏移

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6AXIS $CALP ;Referenzpunktverschiebung |
| 注釋 |  |

$CALP.A1

…

$CALP.A6

在數學零點和編碼器零點之間的參考點偏移,軸 A1-A6

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  | 最大 |  |

$CALP.E1

…

$CALP.E6

在數學零點和編碼器零點之間的參考點偏移,外部軸 E1-E6

33

系統變數

$CIRC_TYPE	提前運行中帶 CIRC 程式段的定位控制

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL CIRC_TYPE $CIRC_TYPE ;Bezugssystem für die Orientierungsinterpolation bei CIRC—Sätzen (Vorlauf) |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #BASE | 空間關係定位控制 |
| #PATH | 路徑關係定位控制 |

$CIRC_TYPE_C	主運行中帶 CIRC 程式段的定位控制

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL CIRC_TYPE $CIRC_TYPE_C ;Bezugssystem für die Orientierungsinterpolation bei CIRC—Sätzen (Hauptlauf) |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #BASE | 空間關係定位控制 |
| #PATH | 路徑關係定位控制 |

$CMD	顯示命令通道的分配號（手動）

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $CMD |
| 注釋 |  |

34

4	C

$COM_NAME	在下次啓動後的處理命令

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $COM_NAME[486] ;Kommando, welches beim nächsten Start abgearbeitet wird |
| 注釋 |  |

$COM_VAL_MI[n]	命令速度的限制，軸[n]

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $COM_VAL_MI[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

$CONF_MESS	“確認資訊重定”信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $CONF_MESS $IN[1026] |
| 注釋 | 外部確認 |

$COSYS	步進坐標系統

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL COSYS $COSYS |
| 注釋 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| #AX | 相對於特殊軸坐標系統的運動 |
| #CAR | 相對于笛卡兒坐標系統的運動 |

35

系統變數

$COUNT_I[32]	自由使用整數變數

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $COUNT_I[32] |
| 注釋 | 在 VW 包中習慣作爲計數器 |

$COUP_COMP[N,D]	軸耦合係數

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL FRA $COUP_COMP[6,6] |
| 注釋 | 軸耦合係數：N=分子；D=分母 |

$CP_VEL_TYPE	CP 軌迹速度的降低

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | DECL CP_VEL_TYPE $CP_VEL_TYPE=#CONSTANT |
| 注釋 | 如果軸限制值被超過，CP 速度將減小。 在笛卡兒步進中減小總是有效。 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #Constant | 不減小 |
| #VAR_T1 | 在步進模式中減小 |
| #VAR_ALL | 減小在所有模式中 |

36

4	C

$CPVELREDMELD	軌迹速度減少資訊的産生

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $CPVELREDMELD |
| 注釋 | 在特殊運動命令中，資訊包含點的名稱和最大減小值。 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| 0 | 資訊産生無效 |
| 1 | 在步進模式中程式段變化結果資訊的産生 |
| 100 | 在所有模式中程式段變化結果資訊的産生 |

$CURR_ACT	軸 1-12 的實際電流

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $CURR_ACT[12] ;Aktueller Motorstrom in % |
| 注釋 | 當前軸 1-12 的電流值是最大伺服驅動模組電流$CURR_MAX 的百 分之幾（-100%到+100%） |

$CURR_CAL	在電源模組中電流標定

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $CURR_CAL[12] ;Stromkalibrierung Powermodul (Stromwandler) |
| 注釋 | 對於 KRC1 和 KRC2，標定=1 |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高電源 |
| 2 | 中/低電源 |
| 4 | 低電源 |

37

系統變數

$CURR_COM_EX	在步進模式中外部軸的電流限制

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $CURR_COM_EX[6] ;Stromgrenze externer Achsen für Handverfahren |
| 注釋 |  |

$CURR_LIM[n]	電流限制，軸[n]

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $CURR_LIM[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

$CURR_MAX	電源模組上輸出的最大有效電流

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | A |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $CURR_MAX[12] |
| 注釋 | 有效電流必須提出 |

$CURR_MON[n]	允許的額定電流

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $CURR_MON[n] ;Zulässiger Nennstrom |
| 注釋 | 對於55℃I2t的限制定義 [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

38

4	C

$CURR_RED	軸 1-12 占最大電流的百分比限制

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 |  |
| 所在文件 | REAL $CURR_RED[12,2] |
| 原始行 | REAL $CURR_MON[n] ;Zulässiger Nennstrom |
| 注釋 | 第一位：軸 第二位：1=正限制 2=負限制 |

$CYC_DEF1 ... 32	相應迴圈標記的文本輸入

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate2.dat |
| 原始行 | CHAR $CYC_DEF1[470] ... CHAR $CYC_DEF32[470] |
| 注釋 |  |

$CYCFLAG[32]	迴圈標記

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate2.dat |
| 原始行 | BOOL $CYCFLAG[32] |
| 注釋 | 這裏有 32 個迴圈標記可用，這些標記由程式完成各自的迴圈更新， 缺省值爲 FALSE。 |

39

系統變數

40

5	D

5	D

$DATA_SERx	在 X 通道緩衝器中讀到的資訊序列號

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $DATA_SER1 ;Zähler für Datenpakete die über: SER1 eintreffen |
| 注釋 |  |

$DATA_INTEGRITY	“信号”类型变量每次输出的是位组或每次一个位

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $DATA_INTEGRITY=FALSE ;Signal—Datenkonsistenz Ein/Aus |
| 注釋 | 如果信號變數是作爲位元組輸出，那麽這個信號必須在定義資料物件 的“OUTB”，“OUTW”或“OUTDW”中的一個裏被定義。 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 資料作爲位元組輸出 |
| FALSE | 資料每次輸出一位元 |

$DATAPATH	在数据表中的  SRC  文件名变量是使用变量修改功能来存取

的

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $DATAPATH[16] ;Kommandocompiler—Suchpfad |
| 注釋 | 如果信號變數是作爲位元組輸出，那麽這個信號必須在定義資料物件 的“OUTB”，“OUTW”或“OUTDW”中的一個裏被定義。 |

41

系統變數

$DATE	系统时间和系统数据

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL DATE $DATE ;Interne Systemzeit |
| 注釋 |  |

$DECEL_MB	在最大制动期间减速时间

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $DECEL_MB[12] |
| 注釋 | 動態制動的制動斜率[ms]. 在最大制動中，當前的實際速度值是作爲命令速度值，以設定在機 床資料$DECEL_MB 中的下降斜率下降到零。 |

$DEF_A4FIX	当码垛时轴 4 是固定的

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | BOOL $DEF_A4FIX=FALSE ;Achse 4 fixiert |
| 注釋 | 定義機器人是否有 5 或 6 軸。 當一個程式載入或重定時，$PAL_MODE = $DEF_A4FIX 被設定。 例如：碼垛模式在 5 軸機器人中自動啟動，在標準 6 軸機器人中不 啟動。 |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| TURE | 5 軸機器人（軸 4 固定） |
| FALSE | 6 軸機器人 |

42

5	D

$DEF_FLT_CP	CP 运动的默认滤波器

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $DEF_FLT_CP ;Defaultfilter CP |
| 注釋 |  |

$DEF_FLT_PTP	PTP 运动的默认滤波器

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $DEF_FLT_PTP ;Defaultfilter PTP |
| 注釋 |  |

$DEF_L_CM	在法兰坐标系统中，在法兰上对于默认负载大多数设计的中

心

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | FRAME $DEF_L_CM={x 230.0,y 0.0,z 210.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} ;Massenschwerpunkt—Frame |
| 注釋 |  |

$DEF_L_CM.A	绕 Z 轴的旋转

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

$DEF_L_CM.B	绕 Y 轴的旋转

$DEF_L_CM.C	绕 X 轴的旋转

$DEF_L_CM.X	在 X 方向的偏移

$DEF_L_CM.Y	在 Y 方向的偏移

$DEF_L_CM.Z	在 Z 方向的偏移

43

系統變數

$DEF_L_J	在法兰上负载的质量坐标系默认中心里的默认惯量扭矩

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | DECL INERTIA $DEF_L_J={X 17,5,Y 17,5,Z 17,5} ;Eigentraegheitsmomente der Last |
| 注釋 |  |

$DEF_L_M	在法兰上负载的缺省质量

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | REAL $DEF_L_M |
| 注釋 |  |

$DEF_LA3_CM	在法兰坐标系中，在轴 3 上附加负载的默认质量的质量结构

中心

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | FRAME $DEF_LA3_CM={x --505.0,y 0.0,z --1110.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} ;Massenschwerpunkt—Frame A3 |
| 注釋 |  |

$DEF_LA3_CM.A	绕 Z 轴的旋转

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

$DEF_LA3_CM.B	绕 Y 轴的旋转

$DEF_LA3_CM.C	绕 X 轴的旋转

$DEF_LA3_CM.X	X 方向的偏移

$DEF_LA3_CM.Y	Y 方向的偏移

$DEF_LA3_CM.Z	Z 方向的偏移

44

5	D

$DEF_LA3_J	在轴 3 上附加负载的缺省惯量扭矩

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | DECL INERTIA $DEF_LA3_J={X 16,8,Y 16,8,Z 16,8} |
| 注釋 |  |

$DEF_LA3_M	在轴 3 上附加负载的缺省质量

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | REAL $DEF_LA3_M |
| 注釋 |  |

$DEF_OV_JOG	在步进模式中倍率的默认值

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $DEF_OV_JOG |
| 注釋 |  |

$DEVICE	操作者控制装置状态

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL DEVICE $DEVICE ;Bediengerätezustand (ACTIVE, BLOCK, PASSIVE, OFF) |
| 注釋 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| #ACTIVE |  |
| #BLOCK |  |
| #PASSIVE |  |
| #OFF |  |

$DH_4	对于腕关节的 Denavit—Hartenberg 参数

（在  軸 4 和 5 之間結構）

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

45

系統變數

|  | 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原始行 | DECL DHART $DH_4={DHART_A 0.0,DHART_D 0.0,DHART_ALPHA 90.0} ;A = Länge A, D = Länge D, ALPHA = Winkel ALPHA |  |
|  | 注釋 | 定義 軸 4 和 5 之間的結構 |  |

$DH_4.DHART_A	对于腕关节的长度 A 的 Denavit—Hartenberg 参数

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm |  | 最大 |  |

$DH_4.DHART_D	对于腕关节长度 D 的 Denavit—Hartenberg 参数

$DH_4.DHART_ALPHA	对于腕关节角度阿尔发的 Denavit—Hartenberg 参数

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  | 最大 |  |

$DH_5	对于腕关节的 Denavit—Hartenberg 参数

（在 A5 和 A6 之間結構）

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL DHART $DH_5={DHART_A 0.0,DHART_D 0.0,DHART_ALPHA--90.0} ;A = Laenge A, D = Laenge D, ALPHA = Winkel ALPHA |
| 注釋 | 定義 軸 5 和 6 之間的結構 |

$DH_5.DHART_A	对于腕关节的长度 A 的 Denavit—Hartenberg 参数

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm |  | 最大 |  |

$DH_5.DHART_D	对于腕关节长度 D 的 Denavit—Hartenberg 参数

$DH_5.DHART_ALPHA	对于腕关节角度阿尔发的 Denavit—Hartenberg 参数

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  | 最大 |  |

46

5	D

$DIGIN1

…

$DIGIN6

信號聲明定義數位輸入“$DIGIN1 ... 6”是賦值的

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $DIGIN1 $IN[1026] TO $IN[1026] ... SIGNAL $DIGIN6 $IN[1026] TO $IN[1026] |
| 注釋 | 數位輸入 1-6 的分配 |

$DIGIN1CODE

…

$DIGIN6CODE

定義不管怎樣“$DIGIN1 ... 6”的值是在一個標記之前加上的

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL DIGINCODE $DIGIN1CODE=#UNSIGNED ... DECL DIGINCODE $DIGIN6CODE=#UNSIGNED |
| 注釋 | 對於$DIGIN1 ... 6 的信號分配 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #SIGNED | 連同信號一起 |
| #UNSIGNED | 沒有信號 |

$DIR_CAL	定义每个轴的参考方向

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $DIR_CAL=’B000111111111’ ;Referier—Richtung |
| 注釋 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| Bit (n)= 0 | 軸 n 的參考點在正方向接近 |
| Bit (n)= 1 | 軸 n 的參考點在負方向接近 |

47

系統變數

$DIRECTION	开始的方向---程序执行向前或向后

| 資料類型 | 列舉 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL DIRECTION $DIRECTION |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #FORWARD | 向前執行 |
| #BACKWARD | 向後執行 |

$DIS_WRP1	从奇点 1 开始到腕关节点的平均距离

（阿爾法奇點 1）

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $DIS_WRP1 ;Mittlerer Abstand Handpunkt zur Singularitaet1 |
| 注釋 |  |

$DIS_WRP2	从奇点 2 开始到腕关节点的平均距离

（阿爾法奇點 5）

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $DIS_WRP2 ;Mittlerer Abstand Handpunkt zur Singularitaet2 |
| 注釋 |  |

$DISPLAY_REF	当“$DISPLAY_VAR”改变时输出新的形态

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $DISPLAY_REF ;Formularneuausgabe bei Aenderung von $DISPLAY_VAR |
| 注釋 |  |

48

5	D

$DISPLAY_VAR.NAME[32]	可见变量的名称

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL DISPLAY_VAR $DISPLAY_VAR[32] ;Beobachtbare Variablen |
| 注釋 |  |

$DISPLAY_VAR[1]...[32]	可见变量

$DISPLAY_VAR.PATH[12]	相应的文件表名称

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

$DISPLAY_VAR.TITLE[12]	显示变量名称

$DIST_NEXT	到下一个点的距离

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $DIST_NEXT |
| 注釋 |  |

$DISTANCE	曲线长度，CP 运动

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $DISTANCE ;Bogenlaenge CP—Bewegung in [mm] |
| 注釋 |  |

49

系統變數

$DRIVE_CART	选择位：使用笛卡儿坐标的 PTP 点

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $DRIVE_CART=TRUE ;PTP mit kartesischen Koordinaten |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | PDP 點可用笛卡兒座標 |
| FALSE | PDP 點不可用笛卡兒座標 |

$DRIVE_CP	选择位：机器人笛卡儿运动可能（LIN，CIRC）

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $DRIVE_CP=TRUE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 機器人笛卡兒運動可能 |
| FALSE | 機器人笛卡兒運動不可能 |

$DRIVES_OFF	“驱动关闭”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $DRIVES_OFF $IN[1025] |
| 注釋 | 驅動關閉 |

$DRIVES_ON	“驱动接通”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | SIGNAL $DRIVES_ON $IN[1026] |
| 注釋 | 驅動接通 |

50

5	D

$DSECHANNEL	数字伺服系统轴通道的分配（DSE）

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $DSECHANNEL[12] ;Achszuordnung auf DSE |
| 注釋 |  |

$DYN_DAT[350]	机器人加速度匹配的模拟数据，更高级的运动轮廓和动能

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | REAL $DYN_DAT[350] |
| 注釋 | 包含機器人的類比資料，更高級的運動輪廓和動能對於加速度匹配 是必須的。（慣量力矩，摩擦值等） |

51

系統變數

52

6	E

6	E

$EMSTOP_ADAP	基本的急停模式

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | BOOL $EMSTOP_ADAP=FALSE ;NOT—AUS mit Dynamikmodell |
| 注釋 | 系統變數“$ADAP_ACC”不能設定到“#NONE”（運動系統的動態模 式必須預置）。 對於 PTP 和 CP 路徑以最大減速執行路徑保持的急停運動；這在動 態模式裏是通過電機和計算的齒輪扭矩來確定。 如前所述，外部軸一直是制動的，以免影響機器人的軸。 在中心，新的和老的功能兩者是被計算和相互比較的，如果比較顯 示老的方法減速更有效（例如：由於使用錯誤的模式和負載資料）， 則制動執行老的功能。 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 急停基本模式啟動 |
| FALSE | 急停基本模式不啟動（老的功能） |

$EMSTOP_GEARTORQ[n]	急停的最大齿轮扭矩

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | REAL $EMSTOP_GEARTORQ[n] ;Max. Getriebemoment bei modellbasiertem NOT—AUS [Nm] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6] |

$EMSTOP_MOTTORQ[n]	急停的最大电机扭矩

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | REAL $EMSTOP_MOTTORQ[n] ;Max. Motormomente bei modellbasiertem NOT—AUS [Nm] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6] |

53

系統變數

$EMSTOP_PATH	操作模式 T1，T2，AUT，EX 急停的路径维持配置

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL EMSTOP_PATH $EMSTOP_PATH={T1 #ON,T2 #ON,AUT #ON,EX #ON} ;Projektierung des bahntreuen NOT—AUS für T1, T2, AUT, EX |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #ON | 接通路徑維持緊急停止相應的操作模式 |
| #OFF | 關閉路徑維持緊急停止相應的操作模式 |

$EMSTOP_PATH.AUT	AUT 操作模式急停的路径维持配置

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #ON | 接通路徑維持緊急停止操作模式“AUT” |
| #OFF | 關閉路徑維持緊急停止操作模式“AUT” |

$EMSTOP_PATH.EX	EX 操作模式急停的路径维持配置

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #ON | 接通路徑維持緊急停止操作模式“EX” |
| #OFF | 關閉路徑維持緊急停止操作模式“EX” |

$EMSTOP_PATH.T1	T1 操作模式急停的路径维持配置

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| #ON | 接通路徑維持緊急停止操作模式“T1” |
| #OFF | 關閉路徑維持緊急停止操作模式“T1” |

$EMSTOP_PATH.T2	T2 操作模式急停的路径维持配置

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| #ON | 接通路徑維持緊急停止操作模式“T2” |
| #OFF | 關閉路徑維持緊急停止操作模式“T2” |

54

6	E

$EMSTOP_TIME	路径维持急停的时间监测

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $EMSTOP_TIME ;Zeitueberwachung für bahntreuen NOT—AUS [ms] |
| 注釋 |  |

$EMSTOP_TORQRATE	电机和齿轮扭矩的最大改变

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | REAL $EMSTOP_TORQRATE ;Max. Aenderung der Momente bei NOT—AUS mit Dynamikmodell [Nm/ms] |
| 注釋 | 在急停基本模式中設定搖擺限制 |

$EMT_MODE	EMT 控制的方法

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL EMT_MODE $EMT_MODE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #FIRST_CAL | 第一控制 |
| #TOOL_TEACH | 掌握刀具 |
| #CHECK_CAL | 檢查 |
| #RECALC_CAL | 修復 |

55

系統變數

$ENDLESS	循环旋转轴的标记

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $ENDLESS=TRUE ;Endlos drehende Achsen |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 無限旋轉軸可能 |
| FALSE | 無限旋轉軸不可能 |

$ENERGY_MON	额定能量监控（动能）

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$Robcor.dat |
| 原始行 | BOOL $ENERGY_MON=FALSE ;Ueberwachung kinetische Energie bei Crash |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 能量監控啟動 |
| FALSE | 能量監控無效 |

$ERROFFMASK	移除个别错误位

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ERROFFMASK[12] ;Abschaltung einzelner Fehlerbits |
| 注釋 |  |

56

6	E

$ERSYSROOT	参考 WORLD 坐标系，当外部轴出现时机器人的偏移和方位

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | FRAME $ERSYSROOT={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} ;Roboterfußpunktkinematik im Weltkoordinatensystem [mm,Grad] |
| 注釋 | 僅當外部軸 出現時有效 ，如果 “$ERSYSROOT” 有效，則忽視 “$ROBROOT” |

$ET1_AX

…

$ET6_AX

外部軸對外部軸運動系統的分配 ET1...ET6

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL ET_AX $ET1_AX={TR_A1 #NONE,TR_A2 #NONE,TR_A3 #NONE} ... DECL ET_AX $ET6_AX={TR_A1 #NONE,TR_A2 #NONE,TR_A3 #NONE} ;Externe Achsen #NONE, #E1, #E2, #E3, #E4, #E5, #E6 |
| 注釋 | 使用 1st ... 6th 的外部軸轉換爲 ET1...ET6 的列表 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #NONE |  |
| #E1 -- #E6 |  |

$ET1_NAME

…

$ET6_NAME

運動系統外部軸的名稱 ET1...ET6

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | CHAR $ET1_NAME[20] ... CHAR $ET6_NAME[20] |
| 注釋 | 名稱最長可使用 20 個字元 |

57

系統變數

$ET1_TA1KR

…

$ET6_TA1KR

運動系統外部軸的軸 1 和根部兩者之間的偏移 ET1...ET6

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | FRAME $ET1_TA1KR={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} ... FRAME $ET6_TA1KR={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} |
| 注釋 | 在轉換中 A1 和根部 KIN 點兩者之間的範圍 ET1...ET6 |

$ET1_TA2A1

…

$ET6_TA2A1

運動系統外部軸的軸 1 和軸 2 兩者之間的偏移 ET1...ET6

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | FRAME $ET1_TA2A1={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} ... FRAME $ET6_TA2A1={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} |
| 注釋 |  |

$ET1_TA3A2

…

$ET6_TA3A2

運動系統外部軸的軸 3 和軸 2 兩者之間的偏移 ET1...ET6

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | FRAME $ET1_TA3A2={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} ... FRAME $ET6_TA3A2={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} |
| 注釋 |  |

58

6	E

$ET1_TFLA3

…

$ET6_TFLA3

運動系統外部軸的法蘭和軸 3 兩者之間的偏移 ET1...ET6

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | FRAME $ET1_TFLA3={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} ... FRAME $ET6_TFLA3={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} |
| 注釋 |  |

$ET1_TPINFL

…

$ET6_TPINFL

運動系統 外部軸的 法 蘭和參 考 點兩者 之間的偏 移

ET1...ET6

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | FRAME $ET1_TPINFL={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} ... FRAME $ET6_TPINFL={x 0.0,y 0.0,z 0.0,a 0.0,b 0.0,c 0.0} |
| 注釋 |  |

$EX_AX_ASYNC	转换外部轴到异步运动

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $EX_AX_ASYNC=’B000000’ ;Externe Achsen asynchron |
| 注釋 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 位=1 | 非同步軸，位元 0 外部軸 E1 到位 5 外部軸 E6 |

59

系統變數

$EX_AX_NUM	外部轴的号码

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 | 6 |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $EX_AX_NUM=0 ;Anzahl externer Achsen (0--6) |
| 注釋 |  |

$EX_KIN	对于运动系统外部轴的外部基本坐标系统的分配

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL EX_KIN $EX_KIN={ET1 #NONE,ET2 #NONE,ET3 #NONE,ET4 #NONE,ET5 #NONE,ET6 #NONE} ;Externe Kinematiken #NONE,#EASYS,#EBSYS,#ECSYS,#EDSYS,# EESYS,#EFSYS,#ERSYS |
| 注釋 |  |

$EXCOUP_COMP	轴 7（分度 1）到轴 12（分度 6）系数

| 資料類型 | 陣列型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL FRA $EXCOUP_COMP[6,6] ;Kopplungsfaktoren Achse 7 (Index 1) bis Achse 12 (Index12), N = Zaehler, D =Nenner |
| 注釋 | N=分子；D=分母 |

60

6	E

$EXT	“外部模式”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $EXT $OUT[996] ;Betriebsart extern |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 外部操作模式 |
| FALSE | 其他操作模式 |

$EXT_AXIS	显示外部轴是否出现

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $EXT_AXIS=FALSE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 外部軸出現 |
| FALSE | 沒有外部軸出現 |

$EXT_START	“外部启动激活”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $EXT_START $IN[1026] ;Externer Start |
| 注釋 |  |

61

系統變數

$EXTSTARTTYP	没有外部信号自动模式的标记

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $EXTSTARTTYP |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 自動模式可能 |
| FALSE | 自動模式不可能 |

62

7	F

7	F

$FAN_FOLLOW_UP_TIME	“风扇监控”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 | 1000.0 |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $FAN_FOLLOW_UP_TIME |
| 注釋 | 風扇控制工作時間。 當限定的溫度達到時，外部風扇啟動，工作預定的時間後停止，如 果控制工作時間設爲“1000.0”，那麽風扇將一直運行。 |

$FFC_TORQ	扭矩进给向前控制

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | BOOL $FFC_TORQ=FALSE ;Momentenvorsteuerung EIN/AUS |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 扭矩進給向前控制啟動 |
| FALSE | 扭矩進給向前控制不啟動 |

$FFC_VEL	速度进给向前控制

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $FFC_VEL=’B000000’ ;Geschwindigkeitsvorsteuerung EIN/AUS |
| 注釋 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 關閉，LSB：軸 1，MSB：軸 12 |
| 1 | 接通 |

63

系統變數

$FILTER	在进给运动中平滑斜率

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 | 16 |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $FILTER |
| 注釋 | 16 個插補迴圈濾波器防止突然加速到最大加速度值。 |

$FILTER_C	在主运行中平滑斜率

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 | 16 |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $FILTER_C |
| 注釋 | 顯示當前濾波器值 |

$FLAG[1]...[1024]	标记 1 到 1024 作为全局标志

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $FLAG[1024] |
| 注釋 | 作爲全球通用標記和用 FALSE 初始化的標記 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE |  |
| FALSE |  |

$FOL_ERR_MA	跟随误差监控系数

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $FOL_ERR_MA[12] ;Faktor fuer Schleppfehlerueberwachung |
| 注釋 |  |

64

7	F

$FOL_ERROR[n]	速度型轴的跟随误差

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  | 最大 |  |
| 所在文件 |  |
| 原始行 | REAL $FOL_ERROR[n] ;Bezogener Schleppfehler |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

65

系統變數

66

8	G

8	G

$G_COE_CUR[n]	电流控制器增益

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 | 100 |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $G_COE_CUR[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

$G_VEL_CAL[n]	速度控制器增益的速度系数

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $G_VEL_CAL[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

$G_VEL_CP[n]	速度控制器增益的速度系数

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $G_VEL_CP[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

$G_VEL_PTP[n]	对于 PTP 运动的速度控制器增益

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $G_VEL_PTP[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

67

系統變數

$GEARTORQ_MON	齿轮扭矩监控的控制

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | BOOL $GEARTORQ_MON=FALSE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 在 $robcor.dat 中 ，啟動使用 定義在資料 $DYN_DAT[231] ... $DYN_DAT[236]中的限制（最大加速扭矩%） |
| FALSE | 控制器關閉 |

68

9	H

9	H

$H_POS	机器人的原点

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | E6AXIS $H_POS={a1 0.0,a2 --90.0,a3 90.0,a4 0.0,a5 0.0,a6 0.0,e1 0.0,e2 0.0,e3 0.0,e4 0.0,e5 0.0,e6 0.0} |
| 注釋 |  |

$H_POS_TOL	“机器人在原点”的允许误差

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | E6AXIS $H_POS_TOL={a1 2.0,a2 2.0,a3 2.0,a4 2.0,a5 2.0,a6 2.0,e1 2.0,e2 2.0,e3 2.0,e4 2.0,e5 2.0,e6 2.0} |
| 注釋 |  |

$HOME[3]	编程器的原点目录设定

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $HOME[3] ;HOME—Einstellung (/ = Steuerungsspezifisch, /R1 = Rob.System 1, /R2 = Rob.System 2 ) |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| /R1 | 機器人系統 1 |
| /R2 | 機器人系統 2 |

69

系統變數

$HW_WARNING	“硬件报警”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明 | 值 | 最小 | FALSE，1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 | 4096 |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $HW_WARNING $OUT[148] ;Projektierbare Systemvariable |
| 注釋 | 硬體報警一出現，配置輸出設置爲 268：報警：PC 風扇速度 284：報警：電池電壓 1066：報警：主板溫度 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| FALSE | 沒有輸出設定 |
| 1…4096 | 相關輸出設定 |

$HWEND	“限制开关脱扣”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $HWEND $IN[1002] ;HW—Endschalter für alle Achsen |
| 注釋 |  |

70

10	I

10	I

$I_O_ACT	“I/O 接口激活”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $I_O_ACT $IN[1025] ;E/A—Schnittstelle aktiv |
| 注釋 |  |

$I_O_ACTCONF	“外部装置激活”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $I_O_ACTCONF $OUT[1009] ;E/A—Schnittstelle aktiv Quittung |
| 注釋 |  |

$I_VEL_CP[n]	CP 运动速度控制器的积分因子

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $I_VEL_CP[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

$I_VEL_PTP[n]	PTP 运动速度控制器的积分因子

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $I_VEL_PTP[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

71

系統變數

$IBS_SLAVEIN[10]	通过母线自动控制将控制器位赋值

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | INT $IBS_SLAVEIN[10] |
| 注釋 |  |

$IBUS_OFF	关闭选择的母线组

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | INT $IBUS_OFF |
| 注釋 |  |

$IBUS_ON	接通选择的母线组

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | INT $IBUS_ON |
| 注釋 |  |

$IDENT_OPT	询问是否执行负载数据测定

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $IDENT_OPT=FALSE |
| 注釋 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| TURE | 負載資料測定可能 |
| FALSE | 負載資料測定不可能 |

72

10	I

$IDENT_STARTP	负载数据测定起始位置

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6AXIS $IDENT_STARTP |
| 注釋 |  |

$IDENT_STATE	负载数据测定的状态

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL IDENT_STATE $IDENT_STATE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #I_END | 負載資料測定停止 |
| #I_READY | 負載資料測定準備好 |
| #I_TEST | 執行測試運行 |
| #I_MEAS | 執行測量 |
| #I_MEAS_OK | 測量無錯誤 |
| #I_CALC | 執行計算 |

$IN[1]...[1024]	输入

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $IN[1024] ;Eingang [1 bis 1024] |
| 注釋 | 通過設定$SET_IO_SIZE，輸入號最大可增加到 4096 |

73

系統變數

$IN_HOME	“机器人在原点位置”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.d |
| 原始行 | SIGNAL $IN_HOME $OUT[1000] |
| 注釋 |  |

$IN_HOME1

…

$IN_HOME5

“原點位置 1...5”信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $IN_HOME1 $OUT[977] ... SIGNAL $IN_HOME5 $OUT[981] |
| 注釋 |  |

$IN_POS_MA[n]	跟随误差监控配置窗口

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $IN_POS_MA[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]:外部軸 E1 ... E6 |

$IN_STILL_MA	静止窗口的计算因子

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $IN_STILL_MA |
| 注釋 | 如果所有的軸都已到位並且沒有新的設定點被定義，那麽這些軸將 被監控以確定它們不會漂移出正確的位置。 |

74

10	I

$INC_AXIS[1]...[6]	增加尺度，特殊轴---对于轴 A1…A6

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $INC_AXIS[6] |
| 注釋 |  |

$INC_CAR[1]...[6]	增加尺度，笛卡儿坐标的，相对于刀具，对于轴 A1…A6

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $INC_CAR[6] |
| 注釋 |  |

$INC_EXTAX	增加尺度（特殊轴）对于外部轴

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $INC_EXTAX[6] |
| 注釋 |  |

$INPOSITION	所有轴  “轴在位”的位排列，A1…A6，E1…E6

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $INPOSITION |
| 注釋 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 位=0 | 軸在運動中 |
| 位=1 | 軸在窗口要求的位置中 |

75

系統變數

$INTERPRETER	选择提交解释程序或机器人解释程序

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $INTERPRETER |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| 0 | 提交翻譯員 |
| 1 | 機器人翻譯員 |

$INTERRUPT	程序正处理一个中断

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $INTERRUPT ;Interruptbearbeitung |
| 注釋 |  |

$IOSIM_OPT	模拟输入/输出

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $IOSIM_OPT |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 類比 I/O 啟動 |
| FALSE | 類比 I/O 不啟動 |

76

10	I

$IPO_MODE	提前运行插补模式

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL IPO_MODE $IPO_MODE ;Interpolationsart Vorlauf |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #BASE |  |
| #TCP |  |

$IPO_MODE_C	主运行插补模式

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 |  |
| 原始行 | DECL IPO_MODE $IPO_MODE_C ;Interpolationsart Hauptlauf |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #BASE |  |
| #TCP |  |

$ITER	在有效加速度配合和更更高级的运动轮廓下，对于路径计划编制

重復的數量

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | INT $ITER ;Anzahl der Iterationen |
| 注釋 |  |

77

系統變數

78

11	J

11	J

$JUS_TOOL_NO	EMT 控制当前的刀具号

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $JUS_TOOL_NO |
| 注釋 |  |

79

系統變數

80

12	K

12	K

$KCP_CONNECT	显示 KCP 是否连接控制器

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $KCP_CONNECT |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | KCP 已連接 |
| FALSE | KCP 未連接 |

$KEYMOVE	分配步进键到轴

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL KEYMOVE $KEYMOVE |
| 注釋 | 這六個區域（T1 到 T6）用來存儲哪個軸使用哪一個相應的加-減搖 杆。 是否啟動步進鍵取決於系統變數$KEYMOVE 的狀態 |

$KEYMOVE.T1

…

$KEYMOVE.T6

加/減鍵 1...6 的狀態（在 KCP 上從頂部）

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | STRUC KEYMOVE INT T1,T2,T3,T4,T5,T6 |
| 注釋 |  |

81

系統變數

$KINCLASS	运动系的等级

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL KINCLASS $KINCLASS=#STANDARD ;Kinematikklassen (STANDARD,SPECIAL,TEST,NONE) |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #STANDARD |  |
| #SPECIAL |  |
| #TEST |  |
| #NONE |  |

$KPS_CURR_MAX[8]	KPS 超过 1 秒的最大电流

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $KPS_CURR_MAX[8] ;Maximalstrom eines KPS über 1 s |
| 注釋 | KPS = KUKA 電源 |

$KPS_CURR_RATED[8]	KPS 持续 60 秒的额定电流

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $KPS_CURR_RATED[8] ;Nennstrom eines KPS über 60 s |
| 注釋 | KPS = KUKA 電源 |

82

12	K

$KR_SERIALNO	机器人的序列号

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $KR_SERIALNO ;Roboter—Seriennummer |
| 注釋 |  |

$KT_MOT	电机的 KT 系数（与电流和扭矩两者有关）

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $KT_MOT[12] ;KT—Faktor der Motoren |
| 注釋 |  |

$KT0_MOT[n]	伺服电机的 KT0 系数

（在工作點速度=0 時定義）

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $KT0_MOT[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

83

系統變數

84

13	L

13	L

$L_EMT_MAX[n]	EMT 控制行程的最大长度

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $L_EMT_MAX[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 如果行程長度被超越，將産生一個報警資訊。 |

$LAST_BUFFERING_NOTOK	“电池讯息”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $LAST_BUFFERING_NOTOK $OUT[1003] ;Ausgang signalisiert eine anstehende Akkumeldung |
| 注釋 | 如果變數“$LAST_BUFFERING_NOTOK”爲“TURE”，那麽電池 電壓太低，最終系統將關閉。其他情況這個值爲“FALSE” |

$LENGTH_A	主要轴长度 A，轴 2 相对于轴 1 的离心率

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $LENGTH_A ;Grundachslaenge A |
| 注釋 |  |

$LENGTH_B	主要轴长度 B，联接臂长度

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $LENGTH_B ;Grundachslaenge B |
| 注釋 |  |

85

系統變數

$LG_CP	对于 CP 运动位置控制器的比例增益

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 1/ms |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $LG_CP[12] ;KV—Faktor Bahn—fahren [1/ms] |
| 注釋 |  |

$LG_PTP	对于 PTP 运动位置控制器的比例增益

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 1/ms |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $LG_PTP[12] ;KV—Faktor PTP Achse [I] (i=1:A1,i=7:E1) [1/ms] |
| 注釋 |  |

$LINE_SEL_OK	显示程序段选择是否成功

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $LINE_SEL_OK |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 程式段選擇發生 |
| FALSE | 程式段選擇沒有發生 |

$LINE_SELECT	有内含程序段选择或者没有内含程序段选择的编辑

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $LINE_SELECT |
| 注釋 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| TURE | 有程式段選擇的編輯 |
| FALSE | 沒有程式段選擇的編輯 |

86

13	L

$LOOP_CONT	对于循环终止情况的模拟结果

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $LOOP_CONT=FALSE |
| 注釋 | 類比結果可用於迴圈終止情況 一旦類比鍵被壓下，$LOOP_CONT 就接收到“FALSE”值，在使 用$LOOP_MSG 啓動類比前這個值必須被設定爲“TURE”。 |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 類比鍵壓下 |
| FALSE | 類比鍵沒有壓下 |

$LOOP_MSG	如果值不等于空白字符串则模拟启动

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | CHAR $LOOP_MSG[128] |
| 注釋 | 一旦值不等於空白字串就類比啓動，並且顯示所含的文本和類比 鍵。 到類比結束時，這個值必須被重定到空白字串。 |

87

系統變數

88

14	M

14	M

$MAIN_AXIS	主要轴的标识符

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL MAIN_AXIS $MAIN_AXIS=#NR ;Grundachsenkennung (SS = Portal, CC = Scara, NR = Gelenkroboter) |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #SS | 龍門架機器人 |
| #CC | SCARA 機器人 |
| #NR | 手臂機器人 |

$MAMES[n]	轴 n 的机械和数学零点之间的偏移

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $MAMES[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

$MEAS_PULSE	激活快速调整

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $MEAS_PULSE[5] ;Messpuls |
| 注釋 |  |

89

系統變數

$MODE_MOVE	在步进模式里的运动类型

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL MODE_MOVE $MODE_MOVE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #MM | 寸動 |
| #MC | 手動參考 |
| #MI | 增量運動 |

$MODE_OP	显示当前操作模式

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL MODE_OP $MODE_OP ;Betriebsart (T1, T2, AUT, EX) |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #T1 | 測試 1 |
| #T2 | 測試 2 |
| #AUT | 自動 |
| #EX | 外部自動 |

$MODEL_NAME	机器人类型

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | CHAR $MODEL_NAME[32] |
| 注釋 | 定義機器人類型 |

90

14	M

$MOUSE_ACT	空间搜寻的状态

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $MOUSE_ACT |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 空間搜尋有效 |
| FALSE | 空間搜尋無效 |

$MOUSE_DOM	对于空间搜寻的模式

標準座標/所有座標

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $MOUSE_DOM |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 空間搜尋在模式“標準座標有效”中 |
| FALSE | 空間搜尋在模式“所有座標有效”中 |

$MOUSE_ROT	空间搜寻---设定旋转运动有效

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $MOUSE_ROT |
| 注釋 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| TURE | 空間搜尋“旋轉”運動接通 |
| FALSE | 空間搜尋“旋轉”運動關閉 |

91

系統變數

$MOUSE_TRA	空间搜寻---设定平移运动有效

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $MOUSE_TRA |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 空間搜尋“平移”運動接通 |
| FALSE | 空間搜尋“平移”運動關閉 |

$MOVE_BCO	程序段重合运动（BCO）

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $MOVE_BCO ;Aktuelle Bewegung ist SAK—Fahrt |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| TURE | 當前運動是 BCO 運動 |
| FALSE | 不是 BCO 運動 |

$MOVE_ENABLE	“移动使能”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $MOVE_ENABLE $IN[1025] ;Fahrfreigabe gesamt |
| 注釋 |  |

92

14	M

$MOVE_ENA_ACK	移动使能信号的反馈信号

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $MOVE_ENA_ACK $OUT[150] ;Rueckmeldung $MOVE_ENABLE an PLC |
| 注釋 |  |

$MOVE_STATE	运动的当前状态

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL MOVE_STATE $MOVE_STATE |
| 注釋 | $MOVE_STATE在路徑計劃編制中用於識別個別的運動部分。 在重定，取消，塊選擇和沒有選擇程式的情況下，$MOVE_STATE 的值是#NONE。 $MOVE_STATE由兩部分組成，第一部分是特殊運動類型的名稱 （PTP，LIN，CIRC），第二部分是路徑當前部分的標識。 #xxx_SINGLE指定一個近似定位範圍的外部運動 #xxx_APO1指定一個近似定位範圍的直到塊的中間的內部運動 #xxx_APO2指定一個近似定位範圍的在塊的中間以後的內部運動 #NONE 指定在重定和取消的情況下，沒有選擇程式的狀態。 |

$MS_DA[n]	位置控制监控的状态

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $MS_DA[n] |
| 注釋 | [n] = [1] ... [6]: 軸A1 ... A6 [n] = [7] ... [12]: 外部軸 E1 ... E6 |

93

系統變數

$MSG_T	信息显示的结构

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | DECL MSG_T $MSG_T={VALID FALSE,RELEASE FALSE,TYP #NOTIFY,MODUL[] ” ”,KEY[] ” ”,PARAM_TYP #VALUE,PARAM[] ” ”,DLG_FORMAT[] ” ”,ANSWER 0} |
| 注釋 |  |

$MSG_T.ANSWER	軟键的号

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

$MSG_T.DLG_FORMAT	軟键的标志

| 資料類型 | 字元型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

$MSG_T.KEY	在数据存储器中键入信息文本

$MSG_T.MODUL	对于在数据库中存取的模块检验

$MSG_T.PARAM	连同信息文本的附加参数显示

$MSG_T.PARAM_TYP	“参数”类型定义

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| #VALUE | 當前運動是 BCO 運動 |
| #WORDS | 不是 BCO 運動 |
| #KEY |  |

$MSG_T.RELEASE	状态信息的删除

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

94

14	M

$MSG_T.TYP	信息类型的定义

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #NOTIFY | 通知資訊 |
| #STATE | 狀態資訊 |
| #QUIT | 確認資訊 |
| #DIALOG | 對話詢問 |

$MSG_T.VALID	信息文本的输出

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |

95

系統變數

96

15	N

15	N

$NEAR_POSRET	机器人是在一个关于“$POS_RET”  的范围内（公差窗口）

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $NEAR_POSRET $OUT[997] ;Roboter in Toleranzfenster |
| 注釋 | 如果機器人是定位在$POS_RET 範圍內，信號被設定。 這個範圍的半徑定義在$NEARPATHTOL 內。 |

$NEARPATHTOL	关于“$POS_RET”范围的半径

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | REAL $NEARPATHTOL ;Toleranz für die Abweichung von $POS_RET |
| 注釋 |  |

$NULLFRAME	空的结构

| 資料類型 | 結構型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | FRAME $NULLFRAME |
| 注釋 | 對於偏移（X，Y，Z）和旋轉（A，B，C）的所有值設定爲零。 |

$NULLFRAME.A	绕 Z 轴的旋转

| 資料類型 | 實數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  | 最大 |  |

$NULLFRAME.B	绕 Y 轴的旋转

$NULLFRAME.C	绕 X 轴的旋转

$NULLFRAME.X	在 X 方向的偏移

$NULLFRAME.Y	在 Y 方向的偏移

$NULLFRAME.Z	在 Z 方向的偏移

97

系統變數

$NUM_AX	机器人轴的号

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $NUM_AX=6 ;Achsen des Robotersystems |
| 注釋 |  |

$NUM_IN	数字输入的最大号（$IN）

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $NUM_IN ;Anzahl der Eingaenge |
| 注釋 |  |

$NUM_OUT	数字输出的最大号（$OUT）

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $NUM_OUT ;Anzahl der Ausgaenge |
| 注釋 |  |

$NUMSTATE	数字锁键的状态

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $NUMSTATE |
| 注釋 |  |

| 選項 |  | 效果 |
| --- | --- | --- |
| TURE | 數位鎖鍵接通 |
| FALSE | 數位鎖鍵關閉 |

98

16	O

16	O

$ON_PATH	“路径检查”信号声明----机器人在编程路径上

| 資料類型 | 信號聲明型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $ON_PATH $OUT[997] |
| 注釋 |  |

$OPT_MOVE	更高级的运动轮廓的激活

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | DECL ADAP_ACC $OPT_MOVE=#NONE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #NONE | 更高級的運動輪廓無效 |
| #STEP1 | 沒有能量計劃的更高級的運動輪廓啟動 |
| #STEP2 | 有能量計劃的更高級的運動輪廓啟動 |

$OPT_VAR_IDX	从“$OPT_VAR[]”列表中选择修正变量的索引

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $OPT_VAR_IDX ;Index Korr.—Var. in der Var.—Liste $OPT_VAR[] |
| 注釋 |  |

$ORI_CHECK	在 CP 终点的定位检查（仅限五轴机器人）

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $ORI_CHECK |
| 注釋 |  |

99

系統變數

$ORI_TYPE	提前运行中 CP 指令（LIN，CIRC）的方位控制

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL ORI_TYPE $ORI_TYPE ;Orientierungsfuehrung bei CP—Saetzen (Vorlauf) |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #VAR | 帶有速度和加速度減小可能的定位變數 |
| #CONSTANT | 常數定位 |
| #JOINT | 沒有速度和加速度減小的定位變數 |

$ORI_TYPE_C	在主运行中 CP 指令（LIN，CIRC）的方位控制

| 資料類型 | 列舉型 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL ORI_TYPE $ORI_TYPE_C ;Orientierungsfuehrung bei CP—Saetzen (Hauptlauf) |
| 注釋 |  |

| 選項 | 效果 |
| --- | --- |
| #VAR | 帶有速度和加速度減小可能的定位變數 |
| #CONSTANT | 常數定位 |
| #JOINT | 沒有速度和加速度減小的定位變數 |

$OUT[1]...[4096]	输出

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 | 4096 |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $OUT[4096] ;Ausgang [1 bis 4096] )* |
| 注釋 | ）*1024，2048，4096 輸出可以通過設定變數“$SET_IO_SIZE”來設 置。 |

100

16	O

$OUT_C[1]...[4096]	输出

| 資料類型 | 布林型 | 值 | 最小 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 | 4096 |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $OUT_C[4096] ;Ausgang [1 bis 4096] )* |
| 注釋 | 用於設定精確定位運動終點和近似定位運動頂點的輸出 ）*1024，2048，4096 輸出可以通過設定變數“$SET_IO_SIZE”來設 置。 |

$OV_ASYNC	异步外部轴的倍率

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 | 100 |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $OV_ASYNC ;OVERRIDE asynchrone Zusatzachsen |
| 注釋 |  |

$OV_JOG	步进的倍率

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 | 100 |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $OV_JOG ;Einricht—OVERRIDE |
| 注釋 |  |

$OV_PRO	编程的倍率

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 | 100 |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $OV_PRO |
| 注釋 |  |

101

系統變數

$OV_PRO1	在编程器里的内部使用

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $OV_PRO1 |
| 注釋 |  |

$OV_ROB	机器人的倍率

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 最大 |  |
| 所在文件 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $OV_ROB |
| 注釋 |  |

$OV_ROB1	在控制器里的内部使用

| 資料類型 | 整數 | 值 | 最小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 最大 |  |
| 所在文件 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $OV_ROB1 |
| 注釋 |  |

102

17	P

$PAL_MODE 	啟動碼垛模式

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $PAL_MODE ；Achse A4 wird auf null Grad fixiert |
| 注釋 | 軸4固定在0°。 在裝載和程式重定期間設置$PAL_MODE=$DEF_A4FIX，對於5軸機 器人則自動啟動碼剁模式，但是不適於6軸機器人。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 碼剁模式開 |
| FALSE | 碼剁模式關 |

$PERI_RDY 	“Drives ON”信號聲明

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $PERI_RDY $OUT[1012] |
| 注釋 |  |

$PHGBRIGHT 	設置顯示亮度

| 資料類型 | 整數類型 | 值 最小 最大 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 15 |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $PHGBRIGHT |
| 注釋 | 如果關閉機器人控制器則設置的值丟失 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| 0 | 顯示變暗 |
| 15 | 顯示變亮 |

103

$PHGCONT 	設置顯示對比度

| 資料類型 | 整數類型 | 值 最小 最大 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 15 |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $PHGCONT |
| 注釋 | 如果關閉機器人控制器則設置的值丟失 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| 0 | 較低對比度，變暗 |
| 15 | 較高對比度，變亮 |

$PHGINFO 	KCP CPU和軟體版本的系列號

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $PHGINFO[24] |
| 注釋 |  |

$PHGTEMP 	KCP內部當前溫度

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | °C |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $PHGTEMP |
| 注釋 |  |

$PMCHANNEL 	電源模組內軸到驅動介面的分配

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $PMCHANNEL[n] ；Antriebsschnittstellen.Nr.auf dem Powermodul |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

104

$POS_ACT	笛卡兒坐標系中當前機器人位置

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6 POS$POS_ACT ；Aktuelle Roboterposition kartesisch[mm，Grad] |
| 注釋 |  |

$POS_ACT.A 	繞Z軸旋轉

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  |  |

$POS_ACT.B 	繞Y軸旋轉

$POS_ACT.C 	繞X軸旋轉

$POS_ACT.X 	X方向的偏置

$POS_ACT.Y 	Y方向的偏置

$POS_ACT.Z 	Z方向的偏置

$POS_ACT_MES 	笛卡兒坐標系中測量的實際位置

]

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6POS $POS_ACT_MES |
| 注釋 |  |

$POS_BACK 	笛卡兒坐標系中當前運動程式段的起點

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | Mm，° |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6POS$POS_BACK ；Anfangsposition des aktuellen Bewegungssatzes kartesisch[mm，Grad] |
| 注釋 |  |

105

$POS_BACK.A 	繞Z軸旋轉

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  |  |

$POS_BACK.B 	繞Y軸旋轉

$POS_BACK.C 	繞X軸旋轉

$POS_BACK.X 	X方向的偏置

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm |  |  |

$POS_BACK.Y 	Y方向的偏置

$POS_BACK.Z 	Z方向的偏置

$POS_FOR 	笛卡兒坐標系中當前運動程式段的目標位置

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6POS$POS_FOR ；Zielposition des aktuellen Bewegungssatzes kartesisch[mm，Grad] |
| 注釋 |  |

$POS_FOR.A 	繞Z軸旋轉

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  |  |

$POS_FOR.B 	繞Y軸旋轉

$POS_FOR.C 	繞X軸旋轉

$POS_FOR.X 	X方向的偏置

$POS_FOR.Y 	Y方向的偏置

$POS_FOR.Z 	Z方向的偏置

106

$POS_INT 	笛卡兒坐標系中觸發中斷的位置

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6POS$POS_INT ；Unterbrechungsposition kartesisch[mm，Grad] |
| 注釋 |  |

$POS_INT.A 	繞Z軸旋轉

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  |  |

$POS_INT.B 	繞Y軸旋轉

$POS_INT.C 	繞X軸旋轉

$POS_INT.X 	X方向的偏置

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm |  |  |

$POS_INT.Y 	Y方向的偏置

$POS_INT.Z 	Z方向的偏置

$POS_RET	笛卡兒坐標系中離開軌迹時的位置

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | E6POS$POS_RET ；Rückpositionieren kartesisch[mm，Grad] |
| 注釋 |  |

$POS_RET.A	繞Z軸旋轉

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  |  |

107

$POS_RET.B 	繞Y軸旋轉

$POS_RET.C 	繞X軸旋轉

$POS_RET.X 	X方向的偏置

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm |  |  |

$POS_RET.Y 	Y方向的偏置

$POS_RET.Z 	Z方向的偏置

$POWER_FAIL 	電源故障的顯示

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL$POWER_FAIL |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | Powerfailure |
| FALSE | Nopowerfailure |

電源模組1…4中用於診斷的內部寄存器

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL POWERMODUL $POWERMODUL1 ... DECL POWERMODUL $POWERMODUL4 |
| 注釋 |  |

108

電源模組1...4中間回路電壓

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

電源模組1…4的電流刻度

電源模組1…4的電流誤差

電源模組1…4的錯誤消息寄存器

電源模組1…4的狀態

$POWEROFF_DELAYTIME 	關閉系統前的等待時間

| 資料類型 | 實數類型 | 值 最小 最大 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | s |  | 30000 |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $POWEROFF_DELAYTIME |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| 0 | 控制器立即關閉，與外部電源無關。 |
| 1...30000 | 系統關閉前等待多少秒。 |

注

对于控制器KRC3A，KRC3E或COBRA，变量$POWEROFF_DE-LAYTIME可设置的

最大值不超	過180s，否則可能會造成資料丟失。

“Test mode”  信號聲明

109

$PRO_ACT 	“Program status”信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $PRO_ACT$OUT[1021] |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 啟動操作。 |
| FALSE | 禁止操作。 |

$PRO_I_O 	控制器節點的外部程式

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | CHAR $PRO_I_O[64] |
| 注釋 | 確定控制器節點下載後，自動開始哪個外部程式。 |

$PRO_IP	當前KRL處理的處理指標

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL PRO_IP$PRO_IP |
| 注釋 | 名稱＝提前運行和主運行中的程式段名稱 SNR＝提前運行和主運行中的程式段號 |

$PRO_IP.I_EXECUTED 	執行的KRL指令

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 執行KRL指令 |
| FALSE | 不執行KRL指令 |

110

$PRO_IP.NAME[32] 	提前運行的程式段名稱

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$PRO_IP.NAME[32] 	主運行的程式段名稱

$PRO_IP.P_ARRIVED 	編程點的軌迹狀態

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$PRO_IP.P_NAME[24] 	終點或輔助點的名稱或集合

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$PRO_IP.SNR 	提前運行的程式段號

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$PRO_IP.SNR_C 	主運行的程式段號

$PRO_MODE 	由“$INTERPRETER”決定的程式運行模式

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL PRO_MODE $PRO_MODE |
| 注釋 | 程式運行模式：ISTEP，PSTEP，MSTEP，CSTEP，GO，BSTEP |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #ISTEP | 增量步進： 一個程式段接一個程式段處理，每個指令後都停止(無 提前運行處理)。 |
| #PSTEP | 程式步進： 副程式的全部處理(無提前運行處理)。 |
| #MSTEP | 運動步進： 一個程式段接一個程式段處理，每個運動指令後都停 止（無提前運行處理）。 |
| #CSTEP | 連續步進： 一個程式段接一個程式段處理，每個運動指令後都停 止（執行提前運行處理）。 |
| #GO | 連續執行到程式段結束。 |
| #BSTEP | 後退步進： 連續後退執行到程式的開始。 |

111

$PRO_MODE0 	遞交解釋程式的進程運行模式

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL PRO_MODE$PRO_MODE0 |
| 注釋 | 控制器內部使用 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #ISTEP |  |
| #PSTEP |  |
| #MSTEP |  |
| #CSTEP |  |
| #GO |  |
| #BSTEP |  |

$PRO_MODE1 	機器人解釋程式的進程運行模式

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL PRO_MODE $PRO_MODE1 |
| 注釋 | 控制器內部使用 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #ISTEP |  |
| #PSTEP |  |
| #MSTEP |  |
| #CSTEP |  |
| #GO |  |
| #BSTEP |  |

$PRO_MOVE 	“Motion status”  信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $PRO_MOVE$OUT[1022] ；Programmbewegung aktiv |
| 注釋 |  |

112

$PRO_NAME[24] 	由“$INTERPRETER”決定的進程名稱

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $PRO_NAME[24] |
| 注釋 |  |

$PRO_NAME0[24] 	遞交解釋程式的進程名稱

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $PRO_NAME0[24] |
| 注釋 | 控制器內部使用 |

$PRO_NAME1[24] 	機器人解釋程式的進程名稱

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $PRO_NAME1[24] |
| 注釋 | 控制器內部使用 |

$PRO_START 	開始程式/命令執行

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL$PRO_START ；Start wirkt auf Programm |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 程式執行 |
| FALSE | 命令執行 |

113

$PRO_STATE 	由“$INTERPRETER”決定的進程狀態

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL PRO_STATE $PRO_STATE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #P_FREE | 不選擇程式 |
| #P_RESET | 程式重定 |
| #P_ACTIVE | 程式啟動 |
| #P_STOP | 停止程式 |
| #P_END | 結束到達的程式 |

$PRO_STATE0 	遞交解釋程式的進程狀態

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL PRO_STATE $PRO_STATE0 |
| 注釋 | 控制器內部使用 |

$PRO_STATE1 	機器人解釋程式的進程狀態

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL PRO_STATE $PRO_STATE1 |
| 注釋 | 控制器內部使用 |

$PROG_EEPOT 	編程DSE的EE電位計－軸號指定

| 資料類型 | 整數類型 | 值 最小 最大 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  | 12 |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $PROG_EEPOT ；Programmierung der EEPOTIS DSE |
| 注釋 | 此處可編程電源模組的EE電位計；需要輸入軸號。 |

114

$PROG_TORQ_MON 	命令扭矩監視

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | BOOL $PROG_TORQ_MON=FALSEp ；Ueberwachung der Soll－Momente Motor und Getriebe |
| 注釋 | 當啟動消息時(TRUE)如果操作模式發生變化，則産生下列可確認的消 息：1467注意!將編程最大速度。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 啟動命令扭矩監視 |
| FALSE | 禁止命令扭矩監視 |

115

18	R

$RAISE_T_MOT[n] 	軸1…12的電機不載入軸時的加速時間

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $RAISE_T_MOT[n] |
| 注釋 | 該時間內電機不載入軸加速到額定速度。 [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

$RAISE_TIME[n] 	軸1...12加速時間

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $RAISE_TIME[n] |
| 注釋 | 該時間內軸可加速到額定速度。 [n]=[1]...[6]：軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

$RAT_MOT_AX[n] 	軸1...12的電機：軸變速比

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL FRA$RAT_MOT_AX[n] ；Uebersetzung Motor－Achse N=Zaehler，D=Nenner |
| 注釋 | 格式：N 電機，D 軸 [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

$RAT_MOT_ENC[n] 	軸1...12的電機：編碼器變速比

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL FRA$RAT_MOT_ENC[n] ；Uebersetzung Motor－Geber N=Zaehler，D=Nenner |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

116

18	R（續）

$RC_RDY1 	“Ready for Program Start”信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $RC_RDY1$OUT[1014] ；RC－Betriebsbereit 1 |
| 注釋 |  |

$RCV_INFO 	內核系統版本

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $RCV_INFO[128] |
| 注釋 | 指明內核系統版本的字串。 例如：“KSV5.46(krc1adm@ks_build_01)#1 TueAug 13 12：59：31 WS 2002 RELEASE” 含義：內核系統版本V5.46，KRC1ADM在ks_build_01電腦上於2002 年8月13日下午12：59編譯完成。 |

$REBOOTDSE 	重新初始化數位伺服(DSE)的標誌位元

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $REBOOTDSE |
| 注釋 | 僅用於軟體升級! |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | DSE被重新初始化 |

$RED_ACC_AXC[n] 	對於軸1…12，在特殊軸點動和命令模式降低軸的加速度係數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $RED_ACC_AXC[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

117

$RED_ACC_CPC 	笛卡兒坐標系中點動和命令模式下降低CP和定位的加速度係數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $RED_ACC_CPC |
| 注釋 |  |

$RED_ACC_DYN 	降低加速度係數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $RED_ACC_DYN |
| 注釋 |  |

$RED_ACC_EMX 	降低軌迹－保持急停斜度的係數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $RED_ACC_EMX[12] |
| 注釋 |  |

$RED_ACC_OV[n] 	降低軸1...12的倍率變化時的加速度係數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $RED_ACC_OV[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

118

18	R（續）

$RED_CAL_SD 	降低到達參考點支子後的參考速度係數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $RED_CAL_SD |
| 注釋 | 僅增量編碼器需要 |

$RED_CAL_SF 	降低到達參考點支子前的參考速度係數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $RED_CAL_SF |
| 注釋 |  |

$RED_JUS_UEB 	降低感測器位置運行的係數

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $RED_JUS_UEB |
| 注釋 |  |

$RED_T1 	降低T1模式的係數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $RED_T1 |
| 注釋 |  |

119

$RED_T1_OV_CP 	減少T1模式中CP運動的CP速度

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | BOOL $RED_T1_OV_CP=TRUE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE |  |
| FALSE | CP速度減少到$VEL_CP_T1中設置的值 |

$RED_VEL 	減少程式在提前運行中的係數

| 資料類型 | 整數類型 | 值 最小 最大 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 100 |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $RED_VEL |
| 注釋 |  |

$RED_VEL_AXC[n] 	減少特殊軸點動和命令模式(PTP)中軸向速度的係數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $RED_VEL_AXC[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

$RED_VEL_C 	減少程式在主運行中的係數

| 資料類型 | 整數類型 | 值 最小 最大 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 100 |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $RED_VEL_C |
| 注釋 |  |

120

18	R（續）

$RED_VEL_CPC 	減少笛卡兒坐標系中點動和命令模式（CP）中CP,  回轉和旋轉速度的

係數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $RED_VEL_CPC |
| 注釋 |  |

$REVO_NUM[n]	 	  迴圈軸的旋轉計數器

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $REVO_NUM[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

$RINT_LIST 	機器人中斷級別的列表

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL INT_INFO $RINT_LIST[32] |
| 注釋 | 該資訊顯示在功能表“監視–診斷–中斷”中。 |

$ROB_CAL 	“Referencing status”  信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $ROB_CAL $OUT[1001] ；Roboter synchron |
| 注釋 |  |

121

$ROB_STOPPED 	“Motion monitoring”信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $ROB_STOPPED $OUT[1023] ；Robote rsteht |
| 注釋 |  |

$ROB_TIMER 	時鐘發生器

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ROB_TIMER |
| 注釋 | 如果不需要精確的時間測量時用作時鐘發生器 |

$ROBROOT 	機器人在world坐標系中的位置

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | FRAME $ROBROOT={x0.0，y0.0，z0.0，a0.0，b0.0，c0.0} ；Roboter im Weltkoordinatensystem[mm，Grad] |
| 注釋 |  |

$ROBROOT_C 	主運行中在world坐標系中機器人根點的位置

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | FRAME $ROBROOT_C ；Roboterfusspunkt im Weltkoordinatensystem Hauptlauf |
| 注釋 |  |

122

18	R（續）

$ROBROOT_KIN 	  外部機器人運動系的名稱

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $ROBROOT_KIN[29] ；Externe Kinematikachsen in ROBROOT |
| 注釋 |  |

$ROBRUNTIME 	操作時間表

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | min |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $ROBRUNTIME |
| 注釋 |  |

$ROBTRAFO 	機器人名稱

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $ROBTRAFO[32] |
| 注釋 |  |

$ROTSYS 		提前運行中相關程式段的旋轉參考系統

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL ROTSYS $ROTSYS |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #AS_TRA |  |
| #TCP |  |
| #BASE |  |

123

$ROTSYS_C 	主運行中相關程式段的旋轉參考系統

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL ROTSYS $ROTSYS_C |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #AS_TRA |  |
| #TCP |  |
| #BASE |  |

124

18	R（續）

125

系統變數

19	S

$SAFEGATE_OP 	當違反操作安全時啟動軌迹－保持制動

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $SAFEGATE_OP $IN[1025] |
| 注釋 |  |

$SAFETY_SW 	使能開關的狀態(KSS6.0前有效)

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 |  |
| 原始行 | DECL SIG_STATE $SAFETY_SW |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #RELEASED | 未按下使能開關(缺省位置)或開關全部按下(應急位置)。 |
| #PRESSED | 按下一個或多個使能開關(使能位置)。 |

$SEN_DEL[n] 	EMT中信號傳導期間移動的距離

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | Incr |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $SEN_DEL[n] |
| 注釋 | EMT中信號傳導期間增加移動的距離是由於控制接點和信號産生之間 的延遲引起的。 [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

126

19	S（續）

$SEN_PINT[1]...[20] 	提前運行中控制器和感測器介面程式之間的整數值交換

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $SEN_PINT[20] |
| 注釋 |  |

$SEN_PINT_C[1]...[20] 	主運行中控制器和感測器介面程式之間的整數值交換

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $SEN_PINT_C[20] |
| 注釋 |  |

$SEN_PREA[1]...[20] 	提前運行中控制器和感測器介面程式之間的實數值交換

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $SEN_PREA[20] |
| 注釋 |  |

$SEN_PREA_C[1]...[20] 	主運行中控制器和感測器介面程式之間的實數值交換

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $SEN_PREA_C[20] |
| 注釋 |  |

127

系統變數

$SEQ_CAL 	軸的參考順序

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 位元順序 |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $SEQ_CAL[12] |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| LSB | 軸1 |
| MSB | 軸12 |

$SERV_OFF_TM[n] 	軸伺服和軸制動交叠期間安全定位軸的時間

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $SERV_OFF_TM[n] ；Reglersperrzeit Achse[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

當控制器被引導時，DSE的伺服參數1...12

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | CHAR $SERVOFILE1[16] ... CHAR $SERVOFILE12[16] |
| 注釋 | 當控制器被引導時，各軸的伺服參數可傳送到DSE。這些參數必須在目 錄R1\Mada下的“Filename”文件中有效。 該檔案名必須輸入機器人指定的機床資料中， 例如：$SERVOFILE1[]=“dumper.servo”。 “DEFAULT”不能作爲一個參數檔案名。 |

128

19	S（續）

$SERVOPARA 	在線修改伺服參數

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL SERVOPARA $SERVOPARA |
| 注釋 |  |

$SET_IO_SIZE 	定義可以使用的最大輸入/輸出點數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | INT $SET_IO_SIZE |
| 注釋 | 如果缺省的1024輸入/輸出不夠，通過設置相應的變數“$SET_IO_SIZE” 可將可使用的I/O點數增加到2048或4096點。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| 1 | 標準1024輸入/輸出 |
| 2 | 2048輸入/輸出 |
| 4 | 4096輸入/輸出 |

$SIMULATE 	使用6D滑鼠視圖的類比觀察點(AnySim)

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $SIMULATE |
| 注釋 | 使用AnySim離線編程時使用6D滑鼠可以改變視圖的觀察點。要這樣做 的話，必須先設置系統變數$SIMULATE。然後在內核系統中不再處理 滑鼠資料，只是通過插座介面傳送交叉參考。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 啟動類比 |
| FALSE | 禁止類比 |

129

系統變數

$SINGUL_ERR_JOG 	點動模式中奇點－自由運動的最大方位誤差

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | FRAME $SINGUL_ERR_JOG={a5.0，b5.0，c5.0} |
| 注釋 |  |

$SINGUL_ERR_PRO 	自動模式中奇點－自由運動的最大方位誤差

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | FRAME $SINGUL_ERR_PRO={a0.0，b0.0，c0.0} |
| 注釋 |  |

$SINGUL_POS[1] 	頂部奇點時軸1的回應  (α1位置)

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | $SINGUL_POS[1] |
| 注釋 | 當作未定義的連接位置對待 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| 0 | 軸1的角度定義爲“0”度 |
| 1 | 軸1的角度從起點到終點保持不變 |

$SINGUL_POS[2] 	擴展位置奇點時軸2的回應  (α2位置)

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | $SINGUL_POS[2] |
| 注釋 | 當作未定義的連接位置對待 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| 0 | 軸2的角度定義爲“0”度 |
| 1 | 軸2的角度從起點到終點保持不變 |

130

19	S（續）

$SINGUL_POS[3] 	關節軸奇點時軸4的回應  (α5位置)

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | $SINGUL_POS[3] |
| 注釋 | 當作未定義的連接位置對待 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| 0 | 軸4的角度定義爲“0”度 |
| 1 | 軸4的角度從起點到終點保持不變 |

$SINGUL_STRATEGY 	奇點－自由運動的法則

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | INT $SINGUL_STRATEGY |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| 0 | 無法則 |
| 1 | 接近法則：通過方位改變來移動通過奇點 |

$SINT_LIST 	中斷遞交級別的列表

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL INT_INFO$SINT_LIST[32] |
| 注釋 | 該資訊在功能表Monitor→Diagnosis→Interrupts中顯示 |

$SLAVE_AXIS_INC 	主/從軸增量的實際位置

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL SLAVE_AXIS_INC $SLAVE_AXIS_INC[12] |

131

系統變數

$SOFTN_END[n] 	軸負向終端的軟限爲開關位置(軸1 ... 12)

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $SOFTN_END[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

$SOFTP_END[n] 	軸正向終端的軟限爲開關位置(軸1 ... 12)

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | 實數類型$SOFTP_END[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

$SOFTPLCBOOL[n] 	KRC和軟PLC之間的資料交換

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate2.dat |
| 原始行 | BOOL $SOFTPLCBOOL[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[1024] 讀入值： 單個：T_INT16 RdPLC_BOOL(T_UINT16 Index，T_FLAG*Erg)； 多個：T_INT16 RdPLC_BOOL_EX(T_FLAG*pBoolArray， T_UINT16 nIndex，T_UINT16 nAmount)； 寫入值： 單個：T_INT16 WrPLC_BOOL(T_UINT16 Index，T_FLAG Wert)； 多個：T_INT16 WrPLC_BOOL_EX(T_FLAG*pBoolArray， T_UINT16 nIndex，T_UINT16 nAmount)； nIndex：定義讀入資料的位置 nAmount：使用的變數的數目 返回的值是“0”(讀/寫成功)或“－1”(讀或寫錯誤)。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 無，由於用戶變數 |
| FALSE | 無，由於用戶變數 |

132

19	S（續）

$SOFTPLCINT[n] 	KRC和軟PLC之間的資料交換

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate2.dat |
| 原始行 | INT $SOFTPLCINT[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[1024] 讀入值： 單個：T_INT16 RdPLC_INT(T_UINT16 Index，T_INT32*Erg)； 多個：T_INT16 RdPLC_INT_EX(T_INT32*pIntArray， T_UINT16 nIndex，T_UINT16 nAmount)； 寫入值： 單個：T_INT16 WrPLC_INT(T_UINT16 Index，T_INT32 Wert)； 多個：T_INT16 WrPLC_INT_EX(T_INT32*pIntArray， T_UINT16 nIndex，T_UINT16 nAmount)； nIndex：定義讀入資料的位置 nAmount：使用的變數的數目 返回的值是“0”(讀/寫成功)或“－1”(讀或寫錯誤)。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 無，由於用戶變數 |
| FALSE | 無，由於用戶變數 |

$SOFTPLCBOOL[n] 	KRC和軟tPLC之間的資料交換

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate2.dat |
| 原始行 | REAL $SOFTPLC實數類型[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[1024] 讀入值： 單個：T_INT16 RdPLC_REAL(T_UINT16 Index，T_FLOAT*Erg)； 多個：T_INT16 RdPLC_REAL_EX(T_FLOAT*pFloatArray， T_UINT16 nIndex，T_UINT16 nAmount)； 寫入值： 單個：T_INT16 WrPLC_INT(T_UINT16 Index，T_FLOAT Wert)； 多個：T_INT16 WrPLC_REAL_EX(T_FLOAT*pREALArray， T_UINT16 nIndex，T_UINT16 nAmount)； nIndex：定義讀入資料的位置 nAmount：使用的變數的數目 返回的值是“0”(讀/寫成功)或“－1”(讀或寫錯誤)。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 無，由於用戶變數 |
| FALSE | 無，由於用戶變數 |

133

系統變數

$SPC_KIN	特殊運動系的資料

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $SPC_KIN[30] ；Sonderkinematiken |
| 注釋 |  |

主轴驱动的说明

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL SPIN $SPIN_A={SPIN_AXIS 0，SPIN_RAD_G 0.0， SPIN_RAD_H 0.0，SPIN_SG 0，SPIN_BETA 0.0} |
| 注釋 |  |

$SPIN_A.SPIN_AXIS 	主軸動作的軸數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$SPIN_A.SPIN_BETA 	梯形的  “g”和  “h”  邊之間的角度與初始角度相比的偏置

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

主軸的固定側“g”的長度

主軸的移動側“h”的長度

旋转方向的符号

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

主轴驱动的说明

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL SPIN $SPIN_B={SPIN_AXIS 0，SPIN_RAD_G 0.0， SPIN_RAD_H 0.0，SPIN_SG 0，SPIN_BETA 0.0} |
| 注釋 |  |

134

19	S（續）

$SPIN_C.SPIN_AXIS 	主軸動作的軸數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$SPIN_B.SPIN_BETA 	梯形的  “g”和  “h”  邊之間的角度與初始角度相比的偏置

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

主軸的固定側“g”的長度

主軸的移動側“h”的長度

旋转方向的符号

主轴驱动的说明

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL SPIN $SPIN_C={SPIN_AXIS 0，SPIN_RAD_G 0.0， SPIN_RAD_H 0.0，SPIN_SG 0，SPIN_BETA 0.0} |
| 注釋 |  |

$SPIN_C.SPIN_AXIS 	主軸動作的軸數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$SPIN_C.SPIN_BETA 	梯形的  “g”和  “h”  邊之間的角度與初始角度相比的偏置

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

主軸的固定側“g”的長度

主軸的移動側“h”的長度

旋转方向的符号

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

135

系統變數

$SPINDLE 	軸

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $SPINDLE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| 0 | 否 |
| 1 | 是 |

$SS_MODE 	“Single step mode”  信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $SS_MODE $OUT[999] |
| 注釋 |  |

$ST_TOL_TIME 	停頓檢查時間

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $ST_TOL_TIME |
| 注釋 | 停頓被檢查前機器人必須以 $ST_TOL_VEL速度保持多少毫秒。 |

$ST_TOL_VEL[n] 	停頓檢查的速度限制

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 1/min |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $ST_TOL_VEL[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

136

19	S（續）

$STOPMB_ID 	停止消息郵箱的標識

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT STOPMB_ID |
| 注釋 |  |

$STOPMESS 	“停止消息”  信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $STOPMESS $OUT[1010] |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 停止消息：分配的輸出設置爲TRUE. |
| FALSE | 不停止消息：分配的輸出設置爲FALSE. |

$STOPNOAPROX 	消息  “不能逼近”，需要或不需要確認

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $STOPNOAPROX |
| 注釋 | 定義産生一個“不能逼近”通知消息或一個確認消息。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | T1/T2模式：確認消息“不能逼近”，則機器人停止。 AUT/EXT模式：通知消息“不能逼近”。 |
| FALSE | T1/T2模式：通知消息“不能逼近”。 AUT/EXT模式：不産生消息 |

137

系統變數

數位輸入1...6的測量值掃描，選通

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $STROBE1 $OUT[1015] ... SIGNAL $STROBE6 $OUT[1020] |
| 注釋 | 數位輸入1...6的選通輸出 |

數位輸入1...6選通脈衝高或低

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | BOOL $STROBE1LEV ... BOOL $STROBE6LEV |
| 注釋 | 數位輸入1...6選通輸出的有效側 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 選通爲高脈衝 |
| FALSE | 選通爲低脈衝 |

$SYNC 	産生相位同步輪廓

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | INT $SYNC ；Phasenanpassung(1=synchron，0=nichtsynchron) |
| 注釋 | 打開/關閉相位同步輪廓的産生。如果加速適配器已經打開且，不需要 更高的運動輪廓－同時$SYNC>0，則對於PTP單個程式段産生相位同 步。即所有軸的加速，恒速移動，和減速相位同步。 因此即使運動參數變化，幾何軌迹也不會改變。如果$SYNC=0則軸僅 是同時開始和結束運動。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| 1 | 輪廓同步相位 |
| 0 | 輪廓非同步相位 |

138

19	S（續）

139

系統變數

20	T

$T1 	“TEST 1  模式” – “T1”  信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $T1$OUT[993] |
| 注釋 |  |

$T2 	 “TEST 2模式” – “T2”信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $T2$OUT[994] |
| 注釋 |  |

$T2_OUT_WARNING 	模式轉換到“T2”或“AUT”時産生警告

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\MaDa\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $T2_OUT_WARNING=FALSE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 啟動警告 |
| FALSE | 禁止警告 |

$TARGET_STATUS 	起點到終(目標)點運動形式狀態的選擇

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\MaDa\$custom.dat |
| 原始行 | DECL TARGET_STATUS $TARGET_STATUS=#SOURCE |
| 注釋 | 當轉移的終(目標)點的STATUS值無效時。KRL函數INVERSE()使用。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #SOURCE | 使用起點的狀態 |
| #BEST | 計算所有八個狀態的組合：選擇軸空間中起點和終點之間的最短路徑。 |

140

系統變數

$TC_SYM 	時間常數均衡濾波

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $TC_SYM |
| 注釋 | 使用機床資料“$TC_SYM”使軸均衡。對於最佳的CP運動，輸入最慢速 度控制迴圈的等效電路常數值 |

$TCP_IPO 	“TCP－相關插補”模式的標誌

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $TCP_IPO=FALSE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | “TCP－相關插補”模式開 |
| FALSE | “TCP－相關插補”模式關 |

$TECH	 	提前運行中函數發生器的形參

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL TECH $TECH[6] |
| 注釋 |  |

141

20	T（續）

$TECH_ANA_FLT_OFF[n] 	對於Techval禁止類比輸出濾波

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | BOOL $TECH_ANA_FLT_OFF[n] ；Zykl. Analogausgabe des TECHVALS gefiltert |
| 注釋 | [n]=[1]...[6] 當變數“$TECH_ANA_FLT_OFF[1]...[6]”的值爲“TRUE”時，則不使用系 統變數“$ANA_DEL_FLT”的值。 如果要使用$ANA_DEF_FLT”，則六個變數 “$ANA_DEF_FLT_OFF[1]...[6]”和“$VEL_FLT_OFF”必須設置爲 “FALSE”。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 不濾波信號，所以精確地達到編程的振幅且無相位移動。 |
| FALSE | 信號濾波後輸出，如前，所以類比信號不能完全達到編程的振幅，由 速度和倍率而來決定。 |

$TECH_C 	主運行中函數發生器的形參

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL TECH $TECH_C[6] ；Funktionsparameter Funktionsgenerator Hauptlauf |
| 注釋 |  |

$TECH_FUNC 	函數發生器的功能位元

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | INT $TECH_FUNC=’B0000’ |
| 注釋 |  |

142

系統變數

$TECH_MAX 	函數發生器的最多數目

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $TECH_MAX ；Max. Anzahl Funktionsgeneratoren |
| 注釋 |  |

$TECH_OPT 	函數發生器的選項位元

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | BOOL $TECH_OPT=FALSE ；Funktionsgenerator |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 函數發生器開 |
| FALSE | 函數發生器關 |

$TECHANGLE 	提前運行中TTS的旋轉

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL TECHANGLE $TECHANGLE ；Verdrehung Technologiedreibein im Vorlauf |
| 注釋 |  |

$TECHANGLE_C 	主運行中TTS的旋轉

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | $TECHANGLE_C |
| 注釋 |  |

143

20	T（續）

$TECHIN 	函數發生器的輸入值

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $TECHIN[6] ；Eingangswert Funktionsgenarator |
| 注釋 |  |

$TECHPAR 	函數發生器的Parameterization

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $TECHPAR[6，10] ;Parameter Funktionsgenerator |
| 注釋 |  |

$TECHPAR_C 	主運行中函數發生器的Parameterization

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $TECHPAR_C[6，10] ；Parameter Funktionsgenerator |
| 注釋 |  |

$TECHSYS 	提前運行中的TTS

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL TECHSYS $TECHSYS ；Technologiedreibein im Vorlauf |
| 注釋 |  |

144

系統變數

$TECHSYS_C 	主運行中的TTS

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL TECHSYS $TECHSYS ；Technologiedreibein im Hauptlauf |
| 注釋 |  |

$TECHVAL 	函數發生器的行參值

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $TECHVAL[6] ；Funktionswert Funktionsgenerator |
| 注釋 |  |

$TFLWP	 	法蘭點和關節點之間的偏置

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | Frame |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | FRAME $TFLWP={x 0.0，y 0.0，z 210.0，a 0.0，b 0.0，c 0.0} ；Frame zwischen Flansch－und Handpunktkoordinatensystem |
| 注釋 |  |

$TIME_POS[n] 	軸定位時間

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT$TIME_POS[n] |
| 注釋 | 軸定位的最長時間 [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

145

20	T（續）

$TIMER[n]	 	計時器

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $TIMER[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[16] 如果$TIMER_STOP=FALSE 則計時器[n]的值每秒增加1。 |

$TIMER_FLAG[n] 	計時大於或等於零時顯示

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $TIMER_FLAG[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[16] |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 計時器n的值大於零 |
| FALSE | 計時器n的值等於零 |

$TIMER_STOP[n] 	開始和停止計時

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $TIMER_STOP[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[12] |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 停止計時 |
| FALSE | 開始計時 |

$TIRORO 	內部和當前機器人坐標系之間的偏置

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | FRAME $TIRORO={x 0.0，y 0.0，z 865.0，a 0.0，b 0.0，c 0.0} |
| 注釋 |  |

146

系統變數

$TL_COM_VAL 	超過命令速度限制的容限時間

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $TL_COM_VAL=50 ；Toleranzzeit Solldrehzahlbegrenzung[ms] |
| 注釋 |  |

$TM_CON_VEL 	定義最小恒速移動階段

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT$TM_CON_VEL ；Minimale Konstantfahrphase[ms] |
| 注釋 | 避免加速和制動之間突然變化引起的機器人臂的突然載入（點之間的 最短距離） |

提前运行中工具坐标系和法兰坐标系之间的关系

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | FRAME $TOOL ；Werkzeug im Flanschkoordinatensystem Vorlauf |
| 注釋 |  |

$TOOL.A 	繞Z軸旋轉

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  |  |

$TOOL.B 	繞Y軸旋轉

$TOOL.C 	繞X軸旋轉

$TOOL.X 	X方向的偏置

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm |  |  |

$TOOL.Y 	Y方向的偏置

$TOOL.Z 	Z方向的偏置

147

20	T（續）

主运行中工具坐标系和法兰坐标系之间的关系

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | FRAME $TOOL_C ；Werkzeug im Flanschkoordinatensystem Hauptlauf |
| 注釋 |  |

$TOOL_C.A 	繞Z軸旋轉

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  |  |

$TOOL_C.B 	繞Y軸旋轉

$TOOL_C.C 	繞X軸旋轉

$TOOL_C.X 	X方向的偏置

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm |  |  |

$TOOL_C.Y 	Y方向的偏置

$TOOL_C.Z 	Z方向的偏置

$TOOL_KIN 	外部TOOL運動系的名稱

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $TOOL_KIN[29] ；Externe Kinematikachsen in TOOL |
| 注釋 |  |

148

系統變數

$TORQ_DIFF[n] 	單個軸的最大扭矩偏差

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $TORQ_DIFF[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6] 以%指定各軸的最大扭矩偏差；用戶僅可以設置爲零。 該系統變數可用於優化扭矩監視(碰撞檢查)。 選擇運動軌迹前，在KRL程式中設置該變數爲零；結束運動指令或運 動軌迹選擇後，可以讀$TORQ_DIFF[]的值，監視通道$TORQMON[] 設置$TORQ_DIFF[]的值(+5...10%安全極限)。 |

$TORQ_VEL[n] 	監視扭矩－驅動軸的速度限制

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | REAL $TORQ_VEL[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 以最大速度的%監視扭矩－驅動軸[n]。通過監視速度不能檢查出硬體 故障或軸“失控”。 自動和T2操作模式中最大允許的速度可在程式使用$TORQ_VEL設置。 模式T1中，則使用在機床資料中設置的速度。 如果超過該速度，則關閉驅動器和産生對應的錯誤消息。 |

$TORQMON[6] 	程式模式中的扭矩監視通道

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $TORQMON[6] ；Momentenueberwachungsschlauch im Programmbetrieb[%] |
| 注釋 |  |

149

20	T（續）

$TORQMON_COM[6] 	命令模式的扭矩監視通道

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $TORQMON_COM[6] ；Momentenueberwachungsschlauch im Kommandobetrieb[%] |
| 注釋 |  |

$TORQMON_COM_DEF[6] 	命令模式中扭矩監視通道的缺省值

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | INT $TORQMON_COM_DEF[6] |
| 注釋 |  |

$TORQMON_DEF[6] 	程式模式中扭矩監視通道的缺省值

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | INT $TORQMON_DEF[6] |
| 注釋 |  |

$TORQMON_TIME 	運動扭矩監視功能的回應時間

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | REAL $TORQMON_TIME |
| 注釋 | 運動扭矩監視功能的回應時間 |

150

系統變數

$TORQUE_AXIS 	軸A1 ... A6, E1 ... E6命令值到位

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $TORQUE_AXIS |
| 注釋 | 扭矩－驅動軸A1－A6，E1－E6的位排列。 如果設置了給定軸的位，則該軸到定位窗口，運動結束時不等待。 一旦命令值到達目標位置，立即執行下一個程式段。 軸監視功能關閉。 改變觸發提前運行停止的變數值 例如： 轉換軸1到扭矩模式：$TORQUE_AXIS=‘B000001‘ |

$TOUCH_ACC 		觸覺感測器的退回加速

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $TOUCH_ACC |
| 注釋 |  |

$TOUCH_SVEL 	觸覺感測器的起始速度

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $TOUCH_SVEL |
| 注釋 | 觸覺感測器的起始速度與搜索速度的百分比一樣。 |

$TOUCH_VEL 	觸覺感測器的最大退回速度

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $TOUCH_VEL |
| 注釋 |  |

151

20	T（續）

迹函数的参数

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECLT RACE $TRACE |
| 注釋 |  |

$TRACE.MODE 	迹函數控制

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #START | 開始TRACE |

$TRACE.NAME 	記錄資料的檔案名

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$TRACE.STATE 	迹函數的狀態

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #T_WAIT |  |
| #TRIGGERED |  |
| #T_END |  |

$TRAFO_AXIS 	轉換的軸數

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $TRAFO_AXIS=6 ；Anzahl der transformierten Achsen |
| 注釋 |  |

152

系統變數

$TRAFONAME 	坐標系名稱轉換

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | CHAR $TRAFONAME[32] ；Name der Koordinatentransformation |
| 注釋 |  |

$TRANSSYS 	參考系轉換

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECL TRANSSYS $TRANSSYS ；WORLD，BASE，ROBROOT，TCP |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #WORLD |  |
| #BASE |  |
| #ROBROOT |  |
| #TCP |  |

轴驱动的梯形连接

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL TRPSPIN $TRP_A={TRPSP_AXIS 0，TRPSP_COP_AX 0， TRPSP_A 0.0，TRPSP_B 0.0，TRPSP_C 0.0，TRPSP_D 0.0} |
| 注釋 | 軸驅動梯形連接的說明。 TRP_A.TRPSP_AXIS： 驅動軸 TRP_A.TRPSP_COP_AXIS： 耦合軸 TRP_A.TRPSP_A，B，CandD：梯形四邊的長度 |

$TRP_A.TRPSP_A 	梯形邊“A”的長度

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

153

20	T（續）

$TRP_A.TRPSP_AXIS 	驅動軸

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$TRP_A.TRPSP_B 	梯形邊  “B”的長度

| 資料類型 |  | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$TRP_A.TRPSP_C 	梯形邊  “C”的長度

$TRP_A.TRPSP_COP_AX  	耦合軸

| 資料類型 |  |  | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$TRP_A.TRPSP_D 	梯形邊  “D”的長度

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

$TSYS 	與基坐標系有關的當前TTS

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | FRAME $TSYS ；Aktuelles Technologie－Dreibein bezogen auf BASE |
| 注釋 |  |

$TURN 	啟動迴圈調整

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $TURN ；Drehjustage aktiv |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 啟動迴圈調整 |
| FALSE | 禁止迴圈調整 |

154

系統變數

$TX3P3	 	機器人關節基於軸3的偏置

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | FRAME $TX3P3={x 1000.0，y 0.0，z 45.0，a 0.0，b 90.0，c 0.0} |
| 注釋 |  |

155

20	T（續）

21	U

$USER_SAF 	“安全門監視”信號聲明

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $USER_SAF $OUT[1011] |
| 注釋 |  |

156

系統變數

157

21	U（續）

22	V

$V_CUSTOM 	“$Custom.dat”文件的版本標識

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | CHAR $V_CUSTOM[32] |
| 注釋 |  |

$V_OPTION 	“$Option.dat”文件的版本標識

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$option.dat |
| 原始行 | CHAR $V_OPTION[32] |
| 注釋 |  |

$V_R1MADA 	目錄R1中機床資料的標識

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | CHAR $V_R1MADA[32] |
| 注釋 |  |

$V_ROBCOR 	“Robcor.dat”文件的版本標識

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$robcor.dat |
| 原始行 | CHAR $V_ROBCOR[32] |
| 注釋 |  |

158

系統變數

$V_STEUMADA 	目錄\Steu中  “$machine.dat”文件的版本標識

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | CHAR$V_STEUMADA[32] |
| 注釋 |  |

提前运行中的速度

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECLCP $VEL |
| 注釋 | 提前運行中的速度 CP=m/s，ORI1=°/s，ORI2=°/s |

$VEL.CP 	提前運行中的CP速度

| 資料類型 | 實數類型 | 值 最小 最大 | >0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | m/s |  |  |

$VEL.ORI1 	提前運行中的回轉速度

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | °/s |  |  |

$VEL.ORI2 	提前運行中的旋轉速度

$VEL_ACT 	當前CP速度

| 資料類型 | 實數類型 | 值 最小 最大 | >0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | m/s |  | $VEL_MA.CP |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $VEL_ACT |
| 注釋 |  |

159

22	V（續）

$VEL_ACT_MA 	軸的命令速度限制值

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $VEL_ACT_MA ；Grenzwert Sollgeschwindigkeit[%] |
| 注釋 | 點動和T1模式中，該限制按照TI中的速度減少係數降低。 在PTP運動中，更高運動輪廓的加速度根據機器人模型計算。 |

$VEL_AX_JUS[n] 	EMT控制時單個軸的速度

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | °/s，mm/s |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $VEL_AX_JUS[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

$VEL_AXIS[n] 	提前運行中軸的速度

| 資料類型 | 整數類型 | 值 最小 最大 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 100 |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $VEL_AXIS[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]：軸A1...A6 |

$VEL_AXIS_ACT[n] 	當前軸速度和最大軸速度的關係

| 資料類型 | 實數類型 | 值 最小 最大 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 100 |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | 實數類型$VEL_AXIS_ACT[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

160

系統變數

$VEL_AXIS_C[n] 	主運行中的軸速度

| 資料類型 | 整數類型 | 值 最小 最大 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  | 100 |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | INT $VEL_AXIS_C[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]：軸A1...A6 |

$VEL_AXIS_MA[n] 	單個軸的電機的額定速度

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 1/min |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | 實數類型$VEL_AXIS_MA[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

主运行中的速度

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | DECLCP $VEL_C |
| 注釋 | 主運行中的速度 CP=m/s，ORI1=°/s，ORI2=°/s |

$VEL_C.CP 	主運行中的CP速度

| 資料類型 | 實數類型 | 值 最小 最大 | >0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | m/s |  |  |

$VEL_C.ORI1 	主運行中的回轉速度

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | °/s |  |  |

$VEL_C.ORI2 	主運行中的旋轉速度

161

22	V（續）

$VEL_CP_COM 	工具的再定位運動中法蘭速度的降低係數

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | m/s |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $VEL_CP_COM ；Reduzierung der Flanschgeschwindigkeit in[m/s] |
| 注釋 |  |

$VEL_CP_T1 	測試1模式中的CP速度

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | m/s |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $VEL_CP_T1 ；Bahngeschwindigkeit in T1[m/s] |
| 注釋 |  |

$VEL_ENC_CO 	編碼器監視的速度臨界值

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | Inkr |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | INT $VEL_ENC_CO |
| 注釋 |  |

$VEL_EXTAX[n] 	提前運行中外部軸的軸速度

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 原始行 | INT $VEL_EXTAX[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]：外部軸E1...E6 |

162

系統變數

$VEL_EXTAX_C[n] 	主運行中外部軸的軸速度

| 資料類型 | 整數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | % |  |  |
| 文件中 |  |
| 原始行 | INT $VEL_EXTAX_C[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]：外部軸E1...E6 |

$VEL_FILT[n] 	轉速濾波

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ms |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | REAL $VEL_FILT[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[6]： 軸A1...A6 [n]=[7]...[12]：外部軸E1...E6 |

$VEL_FLT_OFF 	由濾波過的或未濾波的設置點計算速度

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | BOOL $VEL_FLT_OFF=TRUE |
| 注釋 | 如果要設置該變數爲“TRUE”，系統變數“$ANA_DEL_FLT”的值必須先 設置爲“ON”。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 由濾波過的設置點計算速度。 速度值不必要再濾波。 |
| FALSE | 由未濾波的設置點計算速度。 該速度值必須濾波。 |

163

最大CP，回轉和旋轉速度的資料

22	V（續）

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL CP $VEL_MA={CP 1.75，ORI 1400.0，ORI 2400.0} |
| 注釋 | CP =最大CP速度[m/s]， ORI1 =最大回轉速度[°/s]， ORI2 =最大旋轉速度[°/s] |

$VEL_MA.CP 	最大CP速度

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | m/s |  |  |
| 注釋 | 笛卡兒運動中使用$RED_VEL_CPC*$VEL_MA.CP速度 |

$VEL_MA.ORI1 	最大回轉速度

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | °/s |  |  |
| 注釋 | 笛卡兒運動中以使用$RED_VEL_CPC*$VEL_MA.ORI1速度 |

$VEL_MA.ORI2 	最大旋轉速度

注釋	旋轉運動中以使用RED_VEL_CPC*VEL_MA.ORI2速度

164

系統變數

165

22	V（續）

23	W

$WAIT_FOR[470] 	解釋程式等待WAIT FOR語句

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | CHAR $WAIT_FOR[470] |
| 注釋 |  |

$WAIT_FOR_ON 	解釋程式等待條件

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $WAIT_FOR_ON |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 解釋程式等待條件 |
| FALSE | 解釋程式不等待條件 |

$WBOXDISABLE 	工作空間監視開或關

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $WBOXDISABLE |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 打開工作空間監視 |
| FALSE | 關閉工作空間監視 |

166

系統變數

定義工作空間監視

| 資料類型 | 結構類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | DECL BOX $WORKSPACE[n] |
| 注釋 | [n]=[1]...[8] |

$WORKSPACE[n].MODE 	工作空間監視功能的操作原則

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #OFF | 禁止工作空間監視 |
| #INSIDE | 如果TCP位於工作空間內部，則設置輸出 |
| #OUTSIDE | 如果TCP位於工作空間外部，則設置輸出 |
| #INSIDE_S TOP | 如果TCP位於工作空間內部，則設置輸出，且機器人停止 |
| #OUTSIDE _STOP | 如果TCP位於工作空間外部，則設置輸出，且機器人停止 |

$WORKSPACE[n].STATE 	違犯工作空間

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 未違犯工作空間 |
| FALSE | 已經違犯工作空間 |

$WORKSPACE_NAMEn[24]     特殊工作空間的名稱

| 資料類型 | 字元型類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$custom.dat |
| 原始行 | CHAR $WORKSPACE_NAME1[24] $WORKSPACE_NAME1[]=”WORKSPACE1” |
| 注釋 | n=1...8 |

167

系統變數

“违犯工作空间”信号声明

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $WORKSTATE1 $OUT[984] ... SIGNAL $WORKSTATE8 $OUT[991] |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| $OUT[n] | 輸出no.1...4096 |
| FALSE | 不需要的輸出可設置爲“FALSE”， 例如SIGNAL$ WORKSTATE1 FALSE |

World坐標系與原始坐標系的關係

| 資料類型 | 結構類型 | 最 值 小 最 大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm，° |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | FRAME $WORLD |
| 注釋 | 原始坐標系：KRC控制器中所謂的原點坐標系與World坐標系一致。 |

$WORLD.A	 	繞Z旋轉

| 資料類型 | 實數類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | ° |  |  |

$WORLD.B 	繞Y軸旋轉

$WORLD.C 	繞X軸旋轉

$WORLD.X 	X方向的偏置

| 資料類型 | 實數類型 | 值 | 最小 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | mm |  |  |  |

$WORLD.Y	 	Y方向的偏置

$WORLD.Z	 	Z方向的偏置

168

系統變數

$WRIST_AXIS 	關節軸標識

| 資料類型 | 列舉類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | R1\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | DECL WRIST_AXIS $WRIST_AXIS=#ZEH |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| #NOH | 無關節 |
| #ZEH | 在一條線上的關節 |
| #SRH | 傾斜關節 |
| #DSH | 三重翻轉關節 |
| #WIH | 偏置關節 |
| #WSH | 傾斜偏置關節 |

169

系統變數

24	Z

$ZERO_MOVE 	零運動程式段的執行

| 資料類型 | 布林類型 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$operate.dat |
| 原始行 | BOOL $ZERO_MOVE |
| 注釋 | 值爲TRUE僅用於一個插補迴圈中。零插補的程式段僅用於單個插補循 環期間。 |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 執行零運動程式段 |
| FALSE | 執行非零運動程式段 |

$ZUST_ASYNC 	使能非同步外部軸

| 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  |  |  |
| 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
| 原始行 | SIGNAL $ZUST_ASYNC $IN[1026] |
| 注釋 |  |

| 選項 | 結果 |
| --- | --- |
| TRUE | 使能非同步外部軸 |
| FALSE | 禁止非同步外部軸 |

170

24	Z（續）

171

數位

6D  滑鼠  130

A

絕對精確機器人模型，  7  ，  8 加速適配器，  13 提前運行中軸的加速，  8 主前運行中軸的加速，  9 外部軸的加速，  11

Access to database，  94 啟動碼跺模式，  103 更高級運動輪廓的啟動，  99 軸的實際電流，  37 笛卡兒坐標系中的實際位置，  105 終點或輔助點的總和，  111 報警停止，  14

Alpha1  位置，  131

Alpha2  位置，  131

Alpha5  位置，  132 類比輸入，  14 類比輸出濾波，  14 類比輸出，  15 逼近距離，  15 不能逼近，  138 軸的分配，  51

外部軸到外部軸運動系的分配，  57

點動鍵的分配，  81 點動鍵的分配，  19 自動，  19

軸  4，  7 軸角度，  20 軸制動，  129 軸制動，  31 軸耦合因數，  36 軸標識，  25 軸在位，  152

軸定位時間e，  146

軸加速時間，  117 軸伺服，  129 外部軸的軸速度，  164

B

基坐標系，  29

BASE系統，  12

電池消息，  85

索引

BCO，  92 軸制動的位排列，  31 程式段同時運行，  92 程式段號，  111 程式段選擇，  86

EMT信號的回彈時間，  30 制動控制模式，  32 外部軸的制動延遲時間，  31

C

笛卡兒坐標系，  50 笛卡兒機器人運動，  50 缺省負載質量結構中心，  43 時鐘發生器，  123 命令加速度，  8

命令執行，  114

命令扭矩監視，  116 命令速度，  162 恒速移動階段，  148 點座標的轉換，  7 點動的坐標系，  35 座標轉換，  154 修改變數，  99 耦合軸，  156 軸的耦合因數，  60

CP運動，  49

CP速度，  161  ，  163

Test 1模式中的CP速度，  164 提前運行中的CP速度，  161 當前非同步運動執行狀態，18 當前特殊軸機器人位置，  20 電源模組中的電流校準，  37 電流校準，電源模組，  109 當前CP速度，  161 電流錯誤，電源模組，  109 外部軸的電流限制，  38 軸的電流限制，  39 軸上的電流限制，  38

KCP內部的當前溫度，  104 曲線長度，  CP運動，  49 迴圈標誌，  39

迴圈標誌，  39

D 倍率變化時加速度的資料，12 特殊運動系的資料，  135

最大主動期間的減速時間，  42

172

質量的缺省中心，  44

CP運動的缺省過濾，  43

PTP運動的缺省過濾，  43 法蘭盤負載的缺省質量，  44 負載的缺省轉動慣量，  44 扭矩監視的缺省值，  151 消息類型的定義，  95

Denavit—Hartenberg參數，  46

主軸驅動的聲明，  135  ，  136

診斷，  108 診斷輸入，  47 軸旋轉的方向，  22 開始鍵的方向，  48 顯示控制的軸，  24 顯示亮度，  103 顯示對比度，  104 軸角度的顯示，  20

電源故障的顯示，  108

到下一個精確定位點的距離，  49

EMT中信號傳導期間移動的距離，  127

驅動介面，  104 驅動關，  50 驅動開，  50  ，  103

DSE，  51

E

編輯的，  86

急停坡道，  119

EMT，  127

EMT控制，  55  ，  79  ，  85  ，  162

使能非同步外部軸，  172 使能開關，  127 編碼器實際值，  13 迴圈軸，  122 錯誤消息，  109

零運動程式段的執行，  172

擴展的位置奇點，  131 外部軸，  16  ，  101 外部軸運動系，  57 外部裝置有效，  71 外部運動系，  30 外部模式，  61 外部電源，  19

控制器節點的外部程式，  110 外部機器人運動系，  124 外部啓動有效，  61

F

風扇監視，  63 五軸機器人，  99 當碼跺時軸4固定，  42

索引

自動模式的標誌，  62 迴圈軸的標誌，  56 重新初始化DSE的標誌，  118 標誌1到1024作爲全局標記，  64 跟蹤誤差監視，  64  ，  74 函數發生器，  142 函數發生器的行參，

142

函數發生器的行參值，  146

G

齒輪扭矩監視，  68

H

更高級運動輪廓，  51  ，  77  ，  99 編譯器HOME方向的設置，  69 原點位置，  22  ，  69

I

I/O介面有效，  71 增加的實際值，  23 外部軸增加的尺寸，  75 特殊軸增加的尺寸，  75

笛卡兒坐標系中有關工具增加的尺寸，  75

迴圈軸，  56 函數發生器的輸入值，  145 輸入，  73

輸入/輸出，  76

整數變數，  36 速度控制器的整數因數，  71 聯絡母線組，  72 聯絡母線從，  72

中間電路電壓，電源模組，109

插補模式，  77 解釋程式等待，  168 中斷，  107 機器人級別中斷，  122 遞交級別中斷，  132 軌迹安排重復，  77

173

J

Jog鍵，  19  ，  81

Jog模式，  90

Jog倍率，  101

點動，  31

K

內核系統，  118 內核系統版本，  118 在資料庫中鍵入消息文本，  94 運動系分類，  82

動能，  56

KRL執行的指令，  111 電機的KT因數，  83 伺服電機的KT0因數，  83

L

EMT控制移動的長度，  85 鬆開限位元開關，  70 軸的命令加速度的限制值，  8 軸的命令速度的限制值，  162 命令速度的限制，  35 負載資料測定，  72

M

主軸標識，  89

主/從軸，  132

EMT控制的控制差別，  33 最大逼近距離，  15 最大制動，  42 最大CP速度，  166

KPS的最大電流，  82 軌迹—保持急停的最大減速時間，  32 電源模組輸出的最大有效電流，  38 數位輸入的最大數目，  98 數位輸出的最大數目，  98 函數發生器的最大數目，  144 奇點－自由運動的最大方位誤差，  131 最大旋轉速度，  166

最大回轉速度，  166

最大扭矩偏差，  150 軌迹加速度的最大值，  12 測量—值掃描，選通，  139 消息顯示，  94

消息類型，  95

EMT控制的方法，  55 模式，  19 非同步外部軸的模型，  17 空間滑鼠的模型，  91 機器人的模型資料，  51 資料庫的模組識別字，  94 運動監視，  123

索引

運動狀態，  113 運動扭矩監視，  152 jog模式中的運動類型，  90

不載入軸時的電機加速時間，117

移動使能，  92

移動使能信號，  93

N

變數的名稱，  49 坐標系名稱的轉換，  154 程式段的名稱，  111 終點或輔助點的名稱，  111 外部機器人運動系的名稱，

124

外部TOOL運動系的名稱，150 特殊工作空間的名稱，  26  ，  169 額定能量監視，  56

Null frame，  97

外部軸號碼，  60 機器人軸號，  98 按下軟鍵的次數，  94 轉換的軸號，  154

O

可見的變數，  49

偏置，  57 法蘭點和關節點坐標系之間的偏置，  146 機械和數學零之間的偏置，  89 機器人關節的偏置，  157 伺服參數的在線修改，  130

操作時間表，  124

操作控制裝置狀態，  45 函數發生器的選項位元，  144 方位，  57

方位檢查，  99

CIRC程式段的方位控制，  34

方位誤差，  131

174

消息文本的輸出，  95 輸出，  100  ，  101 頂部奇點，  131 倍率，  101

非同步外部軸的倍率，  101

jog模式中的倍率，  45

P

碼跺，  42 函數發生器的Parameterizationr，  145 迹函數的參數，  153

軌迹加速度，  8  ，  9  ，  12 軌迹檢查，  99 編程點的軌迹狀態，  111

違犯操作安全時的軌迹—保持制動，  127

軌迹－保持急停，  54 允許的額定電流，  38 正/負鍵，  81 位置控制監視，  93

world坐標系中的機器人位置，123 world坐標系中的機器人根點的位置，  123 觸發中斷的位置，  107 笛卡兒坐標系中離開軌迹時的位置，  107 電源故障，  108

電源模組，  104  ，  108 進程名稱，  113 機器人解釋程式的進程名，  114 遞交解釋程式的進程名，  114 當前KRL進程的進程指標，  110

機器人解釋程式的進程運行模式，  113

遞交解釋程式的進程運行模式，112

進程狀態，  115 程式執行，  114 程式正在處理中斷，  76 程式倍率，  101 程式運行模式，  112 程式狀態，  110 編程DSE的EE電位計，115 電流控制的比例增益，  67 位置控制的比例增益，  86

笛卡兒坐標系的PTP點，  50

R

快速測量，  89

額定電流，  38

KPS的額定電流，  82 電機的額定速度，  163 數位伺服的重新初始化(DSE)，  118 準備程式啓動，  118 降低加速係數，  119 降低軸的加速度係數，  118

索引

降低軸速度的係數，  121 降低CP和方位加速度的係數，119 降低軌迹—保持急停坡路的係數，  119 降低提前運行中程式的係數，  121 降低感測器位置運行的係數，  120 降低T1模式中的係數，  120 降低參考速度（參考點支子）的係數，  120 降低加速度，  119

降低CP軌迹速度，  36

參考點偏置，  33 參考方向，  47 軸的參考順序，  129 參考狀態，  122 錯誤消息的寄存器，  109 相關程式段，  124 再定位，  164 重定確認消息，  35

位置感測器系統的解析度，  24

運動扭矩監視功能的回應時間，  152 迴圈結束條件類比的結果，87 觸覺感測器的退回加速度，  152 觸覺感測器的退回速度，  153 迴圈軸的旋轉計數器，  122 機器人在原點位置，  74 機器人解釋程式，  76

機器人名稱，  124

機器人倍率，  102 機器人位置，  20 中斷時的機器人位置，  23

機器人位置，笛卡兒坐標系，  105

機器人類型，  90 機器人關節，  157 基坐標系的旋轉，  30

TTS的旋轉，  144

175

旋轉的加速度，  8  ，  9  ，  12 旋轉的調整有效，  156 相關程式段的旋轉參考系，124 旋轉速度，  161 主運行中的旋轉速度，  163

S

安全門監視，  158

感測器介面，  128

KCP CPU和軟體版本的系列號，  104

機器人的系列號，  83

DSE的伺服參數，  129

EMT中的信號傳導時間，  127

使用6D滑鼠時視圖的類比觀察點

(AnySim)，  130 輸入/輸出的類比，  76 單步模式，  137

奇點，  48

奇點－自由運動，  131  ，  132

平滑坡路，  64

軟鍵，  94

軟tPLC，  133  ，  134 軟體限位元開關，  133 空間滑鼠，  91 特殊運動系，  135

編碼器監視的臨界速度命令值，  164

速度控制環，  20 速度控制增益，  67 主軸驅動，  135  ，  136 暫停檢查時間，  137 暫停窗口，  74

START，  114

啓動鍵，  48 運動程式段的起始位置，笛卡兒坐標系，  105 當前運動程式段的起始位置，  21

開始類比，  87 啓動接觸感測器速度，  152 電源模組的狀態，  109

Num Lock鍵的狀態，  98 從起點到終點的運動狀態，  141 運動狀態，  93

正/負鍵的狀態，  81

位置控制監視的狀態，  93 空間滑鼠的狀態，  91 停止消息，  138 奇點－自由運動的法則，  132 消息顯示的組成，  94 遞交解釋程式，  76 軸3的附加負載，  45 轉換外部軸到非同步運動，59

索引

回轉加速度，  8  ，  9  ，  12 回轉速度，  161  ，  163 對稱過濾，  142 系統時間和系統資料，  42

T

轉速濾波，  165

當前運動程式段的目標位置，  22

運動程式段的目標位置，笛卡兒坐標系，106

TCP—相關的插補，  142 測試模式，  110 測試1模式，  18 時間－常數對稱濾波，  142 計時器，  147

計時顯示，  147

容限時間，  148 容限窗口，  97 工具坐標系，  13

工具坐標系與法蘭坐標系的關係，  148  ，  149

Tool—based技術系統  (TTS)，  144  ，145

扭矩偏差，  150 扭矩進給控制，  63 命令模式的扭矩監視通道，151 程式模式的扭矩監視通道，151 接觸感測器，  152

迹函數，  153 迹函數控制，  153 轉換的軸，  154 轉換參考系，  154 轉換比率，  117 梯形連接，  155

TTS  與基坐標系的關係，156

V

速度進給控制，  63

監視扭矩－驅動軸的速度限制，  150

176

索引

軸的速度，  162 測試1模式中的速度降低係數，  18 特殊軸工作空間的違犯，  26 工作空間的違犯，  27  ，  169  ，  170

W

WAIT FOR語句，  168

工作空間監視，  168

World坐標系，  29  ，  123

World坐標系與原始坐標系的關係，  170

過節軸識別字，  171

關節軸奇點，  132

Z

零運動程式段，  172

177

# Text boxes

| $PR_MODE |  |
| --- | --- |
|  | 資料類型 | 信號聲明 | 最小 值 最大 |  |
|  | 單位 |  |  |  |
|  | 文件中 | Steu\Mada\$machine.dat |
|  | 原始行 | SIGNAL $PR_MODE$OUT[998] |
|  | 注釋 |  |